## Slide 1: Katendid maastikuarhitektidele
Ain Kendra
Volitatud teedeinsener (tase 8)
TalTech, T-Konsult OÜ
Oktoober 2025

## Slide 2: Ülevaade teemadest
Kutsed – kes mida tohib teha; MTR – kes millegi eest peaks vastutama
Normatiivbaas – EhS, LS, standardid, määrused, juhendid ja Hea Tava
  Mis on kohustuslik, mis soovituslik ja kus.
  Projekti sisu: M71 asulavälistel avalikel teedel; EVS 843 asulas sees; KOV reglemendid
  Projekti vorm - nõuded projektile – M2 avalikele teedele , M97 mitteavalikele
  Ehitus – M101 avalike teede ehitamise kvaliteedinõuded
  Kasutus – M92 tee seisundinõuded
Katendi kavandamise aluseks on eeldatav koormus, aluspinnased ja kasutatavad materjalid
  Koormus taandatakse normtelgedeks katendi kasutusea jooksul
  Aluspinnased hindab geoloog (esialgse info võib saada Maa- ja Ruumiameti veebist – Mullastik, ehitusgeoloogia
  Kasutatavad materjalid määrab tellija – kuid – tellija peaks arvestama tehnoloogiliste võimalustega
  KERGLIIKLUS, JALGTEED, VÄLJAKUD – taandada pole midagi, valida on kataloogilahendid lähtuvalt maksimaalsest võimalikust koormusest
Kataloog – Tüüpkatend (KAP, KRP) – Erilahendus
  Kataloogid: Tallinn RT 2019/2025; TrAm <1000 AKÖL; Espoo; RMK teekatendilahendused
  Tüüplahendused: KAP (1983 NL juhendi baasil) ja KRP (2018 Soome juhendi baasil)
  Erilahendused: geotehnik, lähtuvalt mõõdetud parameetritest ja kasutades vastavat eritarkvara
4. Põhimõtted katendi kavandamisel
  Ühe- või mitmekihiline asfalt, prügiautol kahekihiline
  Tüüpne kergliiklustee, etapiviisiline ehitus - kui vaja, siis asfalt hiljem kui selge kas õhem alus toimib
5. Sillutis – garanteeritud vaid sidumata aluse ja vuugiga
  Soome lahendus - alla killustikalus, poorne asfalt, sängitus, kivi
  Murukivi - sängituskihis mullasegu kasutuse võimalus?
  Sillutiskatte äärised
  Kivid ja plaadid; külmakindlus ja murdumistugevus; sängitus ja vuugisegud
6. Ehitusprotsess ja mõõtmised
  Heal lapsel mitu nime – kandevõime, kandvus, elastsusmoodul
  Kuid probleem on tiheduse ja tihenduse segaminiajamises, sest tihedus on absoluutväärtus, tihendus aga suhteline näit väljas fikseeritu ja laboritulemuse vahel
Ettevalmistusprotsessis esitatud 12 küsimust on lisatud slaididesse vastava teema all

## Slide 3: 1. Kutsed ja MTR
Ehitusseadustik – teatud tegevused eeldavad pädevust
  Ehitamine, projekteerimine, omanikujärelevalve, ekspertiis, audit, LOA
  Loakohustuslikkus – avalikult kasutatav tee
    Osa asendamine samaväärsega ei vaja luba ega projekti
    Avalikkusele suunatud erateel on nõuded vaid parkla markeeringule
Kutseregister – pädevust tõendab registreeritud kutse
  Esmakutse – ei ole allkirjaõiguslik, kuid on “igavene”
  Allkirjaõiguslik kutse inseneridel, kehtib 7 aastat
    (6) insener, (7) diplomeeritud insener, (8) volitatud insener
    Insener võib olla vastutava isikuna kuni 3 ettevõttes
    Avaliku tee projekteerimine, ehitamine ja OJV eeldavad teedeinseneri kutset

## Slide 5
Kutsestandard
Teedeinseneride
kutsestandardid

## Slide 6: Kutsed teedeinseneridel – www.kutseregister.ee
6 – TKTK (insener), 7 – TTÜ (diplomeeritud insener), 8 (volitatud insener)
  esmakutse lõpudiplomiga (6, 7)
  allkirjaõigus taotleda kui kogemused tõestatud
  allkirjaõiguslik kutse kehtib 7 aastat, siis tuleb taastõendada (või taotleda järgmist)
Valdkonnad ja kompetentsid, MKM M61 (2022)
  Teed vs sillad (MTR, vastutav spetsialist ehk pädev isik – kuni 3 firmas)
    Projekteerimine/planeerimine, projekteerimise juhtimine ja ekspertiis
    Omaniku järele valvamine
    Ehitamine ja ehitustegevuse juhtimine
    Silla või tee audit
      hoone audit ehitisregistri jaoks ning silla audit et hinnata silla tehnilist seisundit – ohutust
      Tee audit – uues kutse andmise korras olemas, kuid vajab veel sisustamist
  Liiklusohutuse audit (isikuline kutse, firma MTR seotud ei ole), koolitus 5a kuid kutse 7 a
  Inseneride koolitamine ja uurimistööd (isikuline kutse, täna pole ka selge, kas/kus seda nõutaks)
Pädevus, MTR registreering, vastutus ja sõltumatus – pädev isik
  projekteeris…kontrollis; ettevõtete omavahelised seosed

## Slide 7: Arvamuse ulatus (ekspertiis ja audit)
Ekspertiis, audit ja ekspertarvamus – arvata võib igaüks midaiganes, eksperdiks teeb ka guugel/AI
Liiklusohutuse, tee või silla audiitor esitab rajatise omanikule (tellijale) hinnangu, mis tugineb audiitori parimal teadmisel ja isiklikul arvamusel
  Audit ei ole dokumendi (projekti) või objekti normidele vastavuse kontroll, kuigi auditiaruandes võivad sisalduda ka viited nõuetele mittevastavusele. Põhieesmärgiks on ohutus, mida audiitor hindab tuginedes teadmistele ja kogemustele
    Hoone audit on loodud eelkõige puuduliku dokumentatsiooniga objektide kandmiseks ehitusregistrisse, silla auditi eesmärk on tehnilise seisundi ja ohutuse hindamine. Teede auditi sisu tuleb veel välja kujundada tänasest üldraamistikust
Ekspertiisi ülesanne on hinnata projekti normitehnilist vastavust
  ekspert võib ekspertiisiaktis lisada ka isikliku arvamuse, mis ei pruugi tugineda otseselt normitehnilisele nõudele
Tellija/omanik otsustab kas ja kui suures ulatuses audiitori/eksperdi arvamust arvestada, KUID dokumenteerib oma otsuse koos põhjendustega
  Projekteerimisel esitab tellija ekspertiisi ja auditi aruande projekteerijale, kes hindab soovitatud muudatuste vajalikkust ja tehnilist võimalikkust
  KAHJUKS ei ole teede/sildade ekspertiisi ja auditi aruanded veebist otse leitavad (ei TrAm ega KOV tellitud), nendega saab tutvuda kohapeal, kuigi tegemist on digitaalsete dokumentidega

## Slide 8: Projekteerija kutse ulatus

## Slide 10: Probleem – arhitekt ei kaasa teedeinseneri
Narva korvpalliväljak
  inseneri ei kaasatud projekteerimisel (meeskonnas küll oli, kuid tegeles ainult jalgtee katendi taastamisega)
  omanikujärelevalve oli üldehituse valdkonnast, ei teadnud midagi asfaldist, kõik vastuvõtukatsed tegemata
  keda süüdistada? Esmalt tellijat. Tee omaniku staatus annab vaid formaalse “pädeva asutuse” nime ja õigused otsustada

## Slide 11: 2. Normatiivbaas – EhS (ja LS), määrused ja EVS
EhS – avalik tee
Klim M71 (2023) – asulaväline avalik tee
  Tehnilisi nõudeid ei esitata teedele, kus ei ole seotud katendit ja liiklus <50 AKÖL
  TrAm juhendid – asulaväline riigitee
EVS 843:2016 Linnatänavad (loodame et kunagi tuleb uus standard – täna soovitakse Linnaruumi)
  Tänavad jagatakse magistraalideks ja jaotustänavateks, tänavagiid ei lahenda magistraalide teemat. Jaotus tehakse üldplaneeringus (või vastavas eraldi kinnitatud dokumendis nagu Tln).
  Tänavagiidi jaotus
  Tallinna katendijuhend (norm, 2015/2018/2025)
EVS 932:2017 Ehitusprojekt
  Erisusena ei käsitle standard avalikult kasutatava tee ehitusprojekti koostamist
MTM M97 Ehitusprojekt – krundisisesed teed
MTM M101 Kvaliteedinõuded – avalik tee

## Slide 12: Tänavagiid – idealistlik lähenemine mis ei haaku standardiga
Tallinn hakkab koostama linnale uut üldplaneeringut, sest seni kehtiv on juba veerand sajandit vana ning ajale jalgu jäänud. Linnaosade üldplaneeringud võivad selle tulemusel sootuks kaduda. Aga kas muutub ka planeerimisseadus?

## Slide 13: Q3: Normatiivbaas ja “pargiteed”
Millest tulenevalt esitatakse pargiteede projekteerimisele järjest enam nõudeid, mis sarnanevad juba maanteedele kehtivate nõuetega?
Kas ei peaks olema eraldi nõudeid? Siinkohal siis veel eristades olemasolevatesse (et mitte öelda ajaloolistesse) parkidesse ja täiesti uutesse parkidesse projekteerimisel.
Põhjus on lihtne. Kuna lisaks tee-ehituse kvaliteedinõuetele (aga siingi on Transpordiameti käsi sügavalt sees) ongi meil juhenditena olemas riigiteede juhendid. Ja kui me TAHAME tööd normeerida ja reguleerida, siis ongi vaid võimalik valida mõni olemasolev juhend. Osaline lahendus on projekteerijale ette kirjutada, et ei kasutata Eesti juhendmaterjale vaid ainult InfraRYL ja MaaRYL komplekti. Kuigi siin tekib paratamatu konflikt tollesama määrusega 101 . tee-ehituse kvaliteedinõuded. Määrus mis on kohustuslik avalikel teedel.
Pargiteedele tuleks koostada eraldi juhend.

## Slide 14: 2.1 Projekt – MTM M2 (2020)
EhS – kus on projekti vaja
  NB! Eskiis ei ole projekt
    Eskiis on kavandite ja neid selgitavate dokumentide kogum, mille eesmärgiks on anda planeeringutega ja ümbritseva ruumiga võimalikult hästi seostatud, erinevaid huve tasakaalustatult arvestav terviklik ruumiline lahendus.
  EP – PP – TP
    Ainult tööprojektis tohivad esineda konkreetsed tooted, mujal vastavalt staadiumile, põhimõtted, kriteeriumid või toote kirjeldus, või vähemalt “või analoog” kuigi siin tuleks ka täpsemalt näidata, millised on need kriitilised näitajad millele see analoog peaks vastama. Ettevaatust selle klausli kasutamisel, sest pelgalt firmanimele viide ei pruugi olla piisav kuna firma tootespektris võivad olla ka nõrgemad tooted mida me ei tea.
M2 – mis peab projektis olema
  Seletuskiri, graafiline osa, töömahtude tabel
Kes võib projekteerida – 6/7/8 tase
  Kutsestandardis täpsemalt defineeritud volituste ulatus
Kui projekti teeb kutseta inimene, tuleb kindlasti teha ekspertiis

## Slide 15: Q1: Konkreetse toote kasutus – ainult TP faasis
Muuw pakub Hansegrandi toodet ja oleteam, et maastikuarhitektil on soov seda projektis kasutada, siis anname tavapäraselt teedeinsenerile sisendi, et näed, paneme sellise uudse asja, aga kui teedeinsener kahtleb, et kas see ikka tehniliselt on hea ja püsiv lahendus, pole ju kasutatud Eestis väga, siis kes selle toote projektis kasutamisel vastutab? Maastikuarhitektina ei tahaks sellist vastutust, tahaks kõik teedeinsenerile suunata katendikonstruktsiooni osas, sh et see ikka kenasti püsiks. Kas siis juriidiliselt pädeb, et maaletooja Muuw vastutab, et asi meil sobilik?
Probleem projekti tasandis – konkreetset toodet saame sisse kirjutada AINULT tööprojekti faasis. Kõigil teistel juhtudel tuleb kirjeldada tehnilised parameetrid millele toode vastab. Ja vastutus (maaletooja) poolt saab olla ainult selles, kas toode vastab spetsifikatsioonis toodud parameetritele.
Üks mõistlik lahend oleks, kui materjali tootja pakub välja oma standardse konstruktsiooni mille kasutamine meie kliimatingimustes on tõestatud. Projekteerijale hirmsalt meeldib kopipasteerida, siis saaksime kasutada kataloogilahendeid. Niikuinii pole pargitee puhul palju midagi koormuse järgi arvutada. Maaletooja võiks vähemalt alguses olla kaasatud järelevalves, et veenduda, et soovitatud tehnoloogiat on järgitud. Maaletooja huvi on vaid tõestada, et tema lahendus toimib. Ja kui see komplekt läbi kukub, on tagajärg ta müüginumbrites kohe mõõdetav.
Koostööleping ja katselõik – tulemus avalikus ruumis kasutatav demonstratsioonina

## Slide 16: Q4: Joonised projekti koosseisus
Pargiteede projekteerimisel, jooniste selgus, loetavus, minimaalne lõigete arv? Loetavus on suhteliselt halb viimasel ajal. Minu hinnangul peaks olema iga katendi, või isegi konstruktsiooni osas olema plaanilisel lahendusel eraldi tingmärgi ja lõikena välja toodud, milline katend ja milline konstruktsioon. Et ka ehitajatel oleks lihtsam kontrollida mahte ja ehitada.
Nõudlikkus projekteerija suhtes. Kuigi, kui täna soovitakse maksimaalselt BIM tehnoloogiat kasutada, siis BIMi puhul on mõistlik jooniseid üldse mitte nõuda, joonis genereeritakse süsteemis vastavalt vajadusele ja soovile, millisest ristlõikest ja millises ulatuses. Reeglina on see võimalus ka veidi madalama taseme tarkvarades (Civil3D) kuid ilmselt tuleb lähteülesandes soovitav nomenklatuur ette öelda.
Tüüpne projekti koosseis pargiteedele juhendina – kes koostaks?

## Slide 17: Q8: Erinevate etappide (EP-PP-TP) koosseis
Märkused, et, “lahendatakse tööprojekti mahus” või “lahendatakse eraldi projektiga”??? Selliseid asju ei tohiks eriti projektid sisaldada. Kui just ei ole konkreetse tootja välja toomine (mis on juba tööprojekti maht).
Eelprojektile ei saa esitada tööprojekti nõudeid. Samas ei soovi tellija ka seda, kui projekteerija jätab mõne valiku lahti. Usun et paremad ja ühesed vastused saame P-E hangetes – projekteerimis-ehitushanked, kus kasutatavad tehnoloogiad lepitakse kokku projekteerimisprotsessis koos ehitajaga. Siin peaks aga valikukriteeriumina hankes olema analoogsed ja edukad tööd ees.
Nii mõnigi valik selgub alles siis kui kopp maasse lüüakse, projekti muudatus siis pole sugugi parem variant
Projektis võib sisse jätta valikuvariandid, mis on hankes kõigile teada. Ka võib pakkumus sisaldada alternatiive, mille valib pakkuja – kuid see peab ka hanke hindamise skeemis selgelt lahti olema kirjutatud. TP faasis koostatakse vaid detailsed ehitusjoonised lokaalsele rajatisele, mis on projektis kirjeldatud üldisemalt

## Slide 18: Mis on “osa asendamine samaväärsega”?
MTM M2 (2015) “Tee ehitamise ja korrashoiu terminid”
(1) Tee osa asendamine samaväärsega on tegevus, mille käigus tee kahjustused kõrvaldatakse ja kulunud või kahjustatud osa asendatakse. Tee osa samaväärsega asendamisena käsitletakse eelkõige järgmisi tegevusi: 1) kattega teele ühe- ja kahekihilise ülekatte tegemine, kui alumisi kihte ei asendata; 2) jalgratta- ja jalgtee, jalgtee, jalgrattatee ja kõnnitee remontimine; 3) pindamine; 4) pikiroobaste remontimine; 5) kruusateede remontimine; 6) teepeenarde remontimine; 7) veeviimarite remontimine ja vahetamine; 8) liikluskorraldusvahendite remont ja vahetamine; 9) äärekivide remontimine ja vahetamine; 10) tehnovõrkude kaevude asendamine ja remontimine.
(2) Tee osa asendamine samaväärsega on ka need ehitustööd, mida ei käsitleta rajamise, ümberehitamise, laiendamise või lammutamisena ja mis ei avalda olulist mõju ümbritsevale keskkonnale ja oluliselt ei muuda tee omadusi.

## Slide 19: Ehitusprojekt – MTM M97 (kui ei ole tegemist avalike teedega)
Sellest juhindutakse, kui teede osa on hoone(kompleksi) ehituse koosseisus, mitte eraldi teeprojektina
Määrus EI LAIENE avalikult kasutatavatele ja avalikkusele suunatud erateedele
Vastuolude korral prioriteet: seletuskiri – joonised – muud dokumendid
Kui ehitamiseks on nõutav ehitusluba, siis selle allkirjastaja on vastutav pädev isik (see, kes on kirjas MTR’is)
Märkused ja lisanõuded esitatakse viisil, mis võimaldab kogu vajaliku info saada ühest kohast (jooniselt)
Päästeautode andmed (vajalik vaba koridor 3,5 m ukseni kui 2+ korterit; värav/kangialune 4*4 m läbipääs)
põhiauto: pikkus 8,5 m, laius 2,55 m, kõrgus 3,3 m, pöörderaadius 9,5 m, registrimass 18 000 kg, teljekoormus 11 500 kg;
paakauto: pikkus 8,5 m, laius 2,55 m, kõrgus 3,2 m, pöörderaadius 9,5 m, registrimass 26 000 kg, teljekoormus 10 500 kg;
redelauto: pikkus 10,16 m, laius 2,55 m, kõrgus 3,4 m, pöörderaadius 9,5 m, registrimass 18 000 kg, teljekoormus 12 000 kg, tugijalgade ulatus 5 m.
tõstukauto: pikkus 12,85 m, laius 2,55 m, kõrgus 3,9 m, pöörderaadius 13 m, registrimass 32 000 kg, teljekoormus 11 000 kg.
Eritehnika – vajalik kõrgus 4,5 m (sh veokastis eritehnika kohaletoimetamine)
Vaba koridor parkivate sõidukite vahel – kiirabi 3 m päästeauto 4 m (see tagaks ka manööverdamise)
Vajalik määrata nende sõidukite detailsed parameetrid et tarkvaraliselt vaba pöördekoridori kontrollida – Autodesk Vehicle Tracking või analoogid

## Slide 20: Päästeteenistus ja nõuded
EVS 843 - Kinnisesse siseõue pääsu gabariit W 3,5 (4,0) H 4,6
Kortermaja – W 3,5 pääs ukseni ka parkivate sõidukite vahelt
  Sama nõue ka kiirabile
Päästesõiduki vajalik tööpositsioon 5 meetri laiuses
Eramu – 50 meetrit peasissepääsust
Pääsutee peab olema vaba ka talvel – seega ei saa kasutada pelgalt tugevdatud alusega murukatet
Kandevõime – lähtuvalt Soome kruusateede normist EV2 min 60 MPa (sama nõue võiks kehtida ka prügiautole)

## Slide 21: Q12: Hooldusjuhendi detailsus
Teede planeerimisel/tehnilisse kirjeldusse sisendi andmisel on tekkinud küsimusi graniitsõelmetega pargiteede metallääristest: millise paksusega ja kuidas see peaks olema töödeldud, et ei hakkaks lainetama/painduma. Oleme kasutanud 5 mm läbimõõduga ääriseid, kuid need painduvad kiiresti. Öeldakse, et ei tohi masinatega peal sõita, kuid heakorratöid teostavale ettevõttele ei saa seda keelata.
Pargiteede hooldustehnika tuleb piirata. Pakun et reegliks võiks olla mitte üle 3,5 tonni täismass. Sama nõue on ka kergliiklusteede puhul adekvaatne, kui soovime konstruktsioonides kokkuhoidu.
Hooldusnõuete puhul tuleb projekteerijal juhinduda konkreetsetest materjalidest ja toodete kasutusjuhistest – senine kopipasteeritud tavatekst ei ole piisav.

## Slide 22: 2.2 Teekonstruktsioon = muldkeha + katend
Erinevus senisest praktikast – liiv ei ole katendi koosseisus, dreenkiht kui selline on vajalik, pigem kõige alumine
KUID, materjal mis jääb vee alla, peab olema kõrgemate kvaliteedinõuetega

## Slide 23: Terminitest
AKÖL – Aasta Keskmine Ööpäevane Liiklussagedus – reeglina perspektiivsele aastale, mis on seni olnud 20 kasutusaastat - ristlõike valiku ja materjalide nõuete kriteerium
TTL – TippTunniLiiklus (HTT – hommik, ÕTT – õhtu) – läbilaskvusarvutused (teenindustase)
  Üldisemalt – tipptunnis liigub 10% ööpäevasest AKÖL’st
Katendi liigid ja kasutusiga M71 alusel
  Püsikatend (asfalt, tsementbetoon) – 15 a (TrAm 20 a, soovitakse tõsta 30 aastani)
  Kergkatend (pinnatud stabi, sillutiskate) – 10 a (TrAm soovib 20 a)
  Siirdekate (kruus, killustik, frees – ka pinnatud) – 7 a (TrAm soovib 20 a)
Projekteerimismeetodid
  Kataloog - kord valmis arvutatud variandid erinevatele aluspinnastele ja koormustele
  Tüüpkatend – igal konkreetsel juhtumil arvutatav, kuid arvutusaluseks on geoloogi defineeritud pinnaste juhendi tabelitest võetud parameetrid
  Erilahendus – reeglina piiratud ulatustel, komplitseeritud lahendid mille arvutusaluseks on otseselt väljas või laboris mõõdetud arvväärtused – üldjuhul geotehniku kapsamaa

## Slide 24: Veel termineid
Katend = kate + alus
  Kate = kulumiskiht AC surf või SMA + sidekiht AC bin + kandevkiht AC base
    Kruusateel – kulumiskiht 8…15% peenosiseid sisaldavast purustatud kruusast
  Alus = kandevkiht kvaliteetmaterjalist (stabi, graniit, tugev paekivi) + jagav kiht (madalamate nõuetega killustik, kruus)
    Reeglina peenosiste sisaldus kuni 7% - juhib vett (täidab ka dreenkihi funktsiooni)
  Tehnoloogiline kiht – mida ei arvestata katendiarvutuses, näiteks – sillutiskatte sängituskiht või pindamine. Ka pindamine on tehnoloogiline
Muldkeha
  Muldkeha ülakiht – külmakaitsekiht (peenosis kuni 7 või kuni 15%) – NB! Täna ei peaks küsima filtratsiooni
  Muldkeha põhiosa – maksimaalselt kohalikest materjalidest
  Erijuhtumil lisakihid
    Dreenkiht – max külmumiseelsest veetasemest kõrgemal paiknev vett juhtiv kiht – kui on vett kusagile juhtida
    Vett mitteläbilaskev kiht (membraan), kapillaartõusu takistav kiht – takistab alt vee tõusu ülakihtidesse
Tegurid
  Siirdetegur – tegelik sõidukite kooslus taandatakse normtelje läbikutele katendi kasutusea jooksul
  Rajategur – kogu liiklusest (koormusest) enamkoormatud sõidurajale langev osa

## Slide 25: Katend
Valiku tegemisel tuleks arvestada koormust – see on põhialus
Koormus määrab katendi vajaliku kandevõime
Aluspinnastest tuleneb konstruktsioon, täpsemalt – muldkeha
Kus on muldkeha ja katendi piir? Killustiku all. Kõik liivakihid kuuluvad juba muldkeha koosseisu
Paljudel juhtudel lahutatakse muldkeha ja katend nii, et katendi jaoks eeldatakse kokkuleppelist muldkeha kandevõimet
Erinevate aluspinnaste teemad lahendatakse muldkeha projektis
  Võimalik, et tulevikus just muldkeha projekt oleks vaid TÖÖPROJEKTI koosseisus – geoloog annab eelnevad hinnangud, tegelik olukord selgub tihti pärast tööde alustamist
Katendiarvutus võib olla puhtalt katendi pool kui muldkehal on sätestatud miinimum. Kuid reeglina arvutatakse kogu konstruktsioon alates aluspinnastest

## Slide 26: 2.3 Koormused ja siirdetegurid
Sõidukid liigitatakse üldjuhul kolme kategooriasse
  SAPA – kuni 6 m pikkus, = 1SA; kuni 3,5 tonni täismass – katendis reeglina ei arvestata
  VAAB – 6-12 m pikkus, = 2SA; täismass üle 3,5 tonni, kuid haagiseta
    Siia liigitame tegelikult ka haagisega sõidu- ja pakiautod
  AR – üle 12 m pikk kas täis- või poolhaagisega autorong; =3SA
Tee ristlõike valikul on määravaks absoluutarv (AKÖL) ja taandamine sõiduautodeks
  Loendatakse hommikust ja õhtust tipptundi (TTL, HTT, ÕTT), AKÖL taandatakse aastakeskmiseks
  Lihtsustatud lähenemine – tipptunniliiklus on 10% aastakeskmisest ööpäevasest – linnas reeglina liiklusmudeli baasilt
  Liiklusprognoos – 20 aastaks tee valmimisest, kuid võimalik et see tõuseb 30-ni
  Linnas kasutame liiklusmudeleid – tavaliselt ÕTT
Katendi valikul määrav normtelgede arv, loendatakse automaatseadmetega vähemalt nädal
Koormust hinnatakse katendi eeldatava kasutusea jooksul (20 a), autod taandame normtelgedeks
  Soome reglement: VAAB = 0,9 normtelge ja AR = 3,2 normtelge (normtelg = 0,8 Mpa rehvirõhuga 10-tonnine paarisratastega telg)
  Eesti reglement: VAAB 2,67 ja AR 3,76 telge; uus 1,27 ja 4,67 (normtelg = 0,6 Mpa rehvirõhuga 10-tonnine paarisratastega telg)
    Erisus tuleneb normtelje arvutuslikust rehvisurvest – mida madalam surve seda suurem kontaktpind ja väiksem pinge katte pinnal
  Soome reglement
    koormuse alus on kasutusaja summaarne telgede arv (miljonit normtelge 20 aastaga) – tuletatud 10-nda aasta prognoositud liiklusest
  Eesti reglement
    eeldatava kasutusaja (20…30a) summaarne telgede arv taandatakse tinglikult 15-ndale aastale

## Slide 27: Ülekoormus kaalumisandmetel

## Slide 28: Kergliiklus, pargiteed ja väljakud
KUI on võimalik raskeliikluse kasutus, TULEB kõik need alad, kuhu raskesõiduk SAAB sattuda, dimensioneerida vähemalt teedeehituslike miinimumnõuete alusel
  Raskeliikluseks loeme nii prügiauto kui väljakul ürituste korraldamise ajal liikuva tehnika (kõik mille täismass on üle 3,5 tonni ja mida ei tohi juhtida B-kategooria lubadega)
Projekteerimise aluseks saab olla vastupidavus ilmastikutingimustele
  Sillutiskate “mängib” temperatuuriga – pigem sidumata vuugid
  Tee peab olema hooldatav, eelistatuna tehniliste vahenditega
  Vee liikumine tuleb läbi mõelda, et teed ära ei uhutaks
Arvutada palju pole, võimalikud on kataloogilahendid (Tallinn, Espoo)
Väljakutel tuleb konstruktsiooni valikul arvestada ka punktkoormustega

## Slide 29: 2.4 Pinnased
Euroopa standardid vs GOST mis teedes seni kasutuses on
Pinnaseliigituse põhialus = sõelkõver
KUI tellite geoloogiat, võtke ka laborikatsed
  Pelgalt pinnasenimetus pole piisav, sest
    Euroopa ja GOSTi liigitus ei ole ühilduv
Täiendavad parameetrid
  Peenosiste sisaldus – alla 0,063 mm
    Külmakindluse kriteerium – 7…15%
  Plastsus – WLR ja IPV
    Vajalik uurida siis, kui peenosist on üle 35%
  Orgaanika – materjal <2%, muldes 2…6%
    Orgaanika üle 20% ei sobi ka konstruktsiooni alla
    6-20% sisaldusega vajab täiendavat uurimist

## Slide 30: Eurostandardid EVS-EN 14688-2 ja EVS-EN 16907-2
Terastikuline koostis (sõelkõver)
Üle 63 mm
  Väga jämedateraline (>63 mm)
  Väga jämedaid osakesi sisaldav (kuid määrab <63mm)
Jämepinnas (peenosis kuni 5%)
  kruus (2…63 mm) ja liiv (0,063…2 mm)
Liitpinnas (peenosis 5…15%) – savikas, möllikas
Keskmiseteraline (peenosis 15…35%) – savine, mölline
  Võib kontrollida plastsust kuid tavaliselt sobib
Peeneteraline (peenosis üle 35%)
  Plastsus on kriitiline parameeter
    Ei sobi kui voolavuspiir WL>70% ehk plastsusarv IP>40%
Orgaanika: kuni 2% - materjal, kuni 6% - muldkehas
6…20% - struktuurne täide; üle 20% - reeglina asendada
Probleemsem on aheraine, kuna orgaanika tihti 6% lähialas
Segada liivaga, kuid liiva kuni 30% (TrAm nõue 50% ekslik)
Ühtlaseteralisus – kuni 6% või üle 6%
Peenosis ≤15% = Sa, Gr
Cu=d60/d10
Cc=d302/(d10*d60)

## Slide 31: Pinnaseliigitust veel - lõimisetegur
Lõimisetegur Cu
  Cu=d60/d10
Euroliigituses
  reeglina ühtlaseteraline Cu<6 ja eriteraline Cu>6
Vene süsteemis
  ühtlaseteraline Cu<3 eriteraline Cu>3
Eesti täiendus
  Cu 2…3 on mõõdukalt ühtlaseteraline
  Et saaks kasutada Männiku liivasid, ka siis kui see pole kuigi hea materjal

## Slide 32: Maa- ja Ruumiameti mullastiku kaart https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Mullastiku-kaart-p33.html Uus projekt: Maa- ja mullakasutuse teadus-arendusprojekt | Keskkonnaportaal
Annab ülemise meetri pinnaseliigituse piisavalt paljudele töödele
Kuid ei kata 1980ndatel tiheasustuse alla kuulunud alasid
Ehitusgeoloogia kaardikihist leitavad ka nõuka-aegsed uuringud

## Slide 33: Mullakaardi legendid
https://geoportaal.maaamet.ee/docs/muld/mullalegend.pdf
Liivsavimullad jagatakse füüsikalise savi sisalduse järgi kolmeks
  kerge liivsavi (20-30%, tähis ls1), keskmine liivsavi (30-40%, tähis ls2) ja raske liivsavi (40-50%, ls3)
Saviliivmullad on mullad, mille füüsikalise savi sisaldus on 10–20%
Üks tähtsamaid tunnuseid mulla kvaliteedi üle otsustamisel on mulla lõimis ehk mulla peeneselise osa jaotus saviosakeste esinemise järgi. Praktilises elus vajamineva täpsusega on mulla lõimist võimalik määrata võrdlemisi lihtsalt sõrmeprooviga.
1. Määramiseks piisab vähemast kui peotäiest mullast, mida tuleb segada ja niisutada parasjagu niipalju, et mullaproov veest läikima ei jääks.
2. Edasi hakkame mulda ühe käe peopesas voolima teise käe nimetissõrmega kõigepealt 3–4 mm läbimõõduga ussikeseks. Kui seda teha ei saa, proovime samast mullast voolida kahe käe vahel kuulikest; kui ka see ei õnnestu, siis on tegemist liivmullaga.
3. Edasi vaatame, kuidas jääb muld peopessa: kui tompudena, siis on tegu sidusa liivaga, kui üksikute teradena, siis sõreda liivaga.
4. Kui saame veeretada kuulikese, kuid ussikest mitte, siis on meil peos saviliiv.
5. Kui saame veeretada ussikese, hakkame seda peopesal umbes 2 cm läbimõõduga rõngaks keerama, ise jälgides, kuidas ta peopesal käitub:
  kas murdub kohe (siis on see kerge liivsavi) või esialgu mõraneb ja siis murdub (keskmine liivsavi) või saab seda rõngaks keerata, nii et ta ainult mõraneb (raske liivsavi), või saab seda rõngaks keerata ja ta isegi ei mõrane (savimuld)
Standardite järgi – liivad/kruusad: “puhtad” – peenosis <5%; “savikas, möllikas” – 5…15% kuid nimetuses see ei kajastu – kuni 15% võiks lugeda külmakindlaks
“savine, mölline” – 15…35/40%, nimetuses Sa või Gr ees vastavalt cl või si

## Slide 34: Mullakaart kui võimalik geoloogia allikas
  Ehitusgeoloogia – palju ajaloolisi uuringuid, kuid muld väga palju ei muutu
  Palju on eelmise sajandi materjale, sh venekeelseid
Kui tellime uuringuid, küsime kindlasti ka sõelkõveraid laborist

## Slide 35: Geniaalsed planeerijad Rae vallas 20 aastaga on täheldada mõningast arengut
Miks? DP lähteülesande järgi tuleb sademeveed pinnasesse juhtida – AGA – savipinnased ja alla meetri Ülemiste järvest

## Slide 42
Lahendused?
Mida muudab RB trass Järveküla ja Uuesalu vahelt?
Taastada poldriala veerežiim – pumpla?
Langetada Ülemiste järve veetaset ja kasutada Männiku järvede vett (torud ja pumbad on olemas – kuid see maksaks)
Rajada uus kanal et viia sademevesi (ja Kurna oja vesi) Pirita jõe kaudu merre, sest valgala (piirnevana Tallinna ringtee, Tartu ja Viljandi maanteedega) ei ole enam looduslik ja saastekoormus ilmselt kasvab

## Slide 43: Katendid maastikuarhitektidele
arvutused (KAP, KRP) – katendi kavandamine sillutiskatted - mõõtmised

## Slide 44: 3. KAP, Soome 038/2018 ja KRP ning EraPAVE
KAP – VSN 46-83 ehitusnormatiivi alusel (2009)
  Juhend = 2001 osaline tõlge, uuendatud 2017 ja 2025
    1983 juhendi baasil - meie kliimatsoon, välja jäetud staatilise koormuse osa
    2001 Vene Föderatsioon läks uuemale alusele
  Eeldatud kasutusea summaarne koormus taandatakse 15-ndale aastale – määrused lubavad kasutuseaks 15 aastat, TrAm on seda pikendanud 20-le (30?)
  Aluspinnaste liigitus tugineb GOSTi reglemendile (ABCD pinnased)
    Üle 75 cm kiht loetakse aluspinnaseks
  Vajalik kandevõime arvutatakse koormussagedusest logaritmvalemiga
  Tulemus korrutatakse tugevusteguriga
    liiklus 14500+ 1,03 – madalama liiklussageduse korral on ka tugevustegur madalam – lubatud defektsus kasutusaja lõpuks suurem
  KAP arvutatu ei ole mõõdetav; nõuded kandevõimele on vaid asfaldi peal
    (kui AKÖL>1000/1500) lisatakse arvutatule ülakihis 1 cm kulumisvaru, sest lubatud roopasügavus peateedel on 20 mm (kõrvalteedel kuni 40 mm, kruusateel 100 mm – määrus 92)

## Slide 45: KAP 2.1 – TrAm 2025 kavand
Vanade vigade parandused (pinnaste liigitus) ja uute probleemide tekitamine (katse viia kokku GOSTi pinnaste liigitus ja EVS-EN standardid)
Uus rakendus – võrgupõhine, senise eraldi Exceli asemel või lisaks
Uued siirdetegurid (T-Konsult 2024 kaalupunktide andmetel)
Seos normtelgede arvu ja vajaliku kandevõime vahel uus
Võimalik püsikatendi arvutuslik kasutusiga 30 aastat
Asjasse mittepuutuvad osad juhendist muldkeha juhendisse
KUID põhimõttelised puudused jäävad
  Pinnaseliigitus ikkagi GOST-põhine
  Arvutatavad kandevõime väärtused ei ole mõõdetavad, põhiliselt sellepärast et liivade arvutusparameetrid (elastsusmoodul) on liiga kõrged

## Slide 46: Soome katendiarvutus, KRP
Odemarki valem, Soome riigiteede reglement (038/2018)
  KRP = Simmo Talpas-Taltsepp MSc TalTech 2024
Samadel alustel InfraRYL kataloog ja Espoo kataloog
  Eestis – Tallinna kataloog 2025, RMK juhend, maaparandusteede norm
Pinnaste liigitus lähedane EVS-EN reglementidega
  Üle meetrine kiht loetakse aluspinnaseks (Eesti: 75 cm piir)
Aluseks 20 aasta summaarne koormussagedus (KKL) miljonit telge enamkoormatud sõidurajal
Kruusateede ja kergliikluse jaoks kataloogilahendused (pole midagi arvutada)
  Kruusateed – 60…80 Mpa; kergliiklus 50…70 MPa
Sidumata kihtidel kandevõime mõõdetav (plaatkoormuskatsega)
  Arvutatu Ev2 on sihtväärtus
  Sidumata kihtide vajalik kandevõime – asfaltkattel 145 Mpa, alates KKL 2,0 (AKÖL 1300) 160 Mpa

## Slide 47: Soome aluspinnased (TrAm – Soome juhise 038/2018 eestikeelne tõlge)
Põhialus – peenosis (<0,063 mm)

## Slide 48: KRP - https://t-konsult.ee/rd/
Ükskõik millega dimensioneeritud
KRP kontrollarvutus annab Ev2 väärtuse, mida saab mõõta plaatkoormuskatsega
Arvutuste lähteandmed vastavalt Soome juhenditega
Sidumata kihtide paksus 15…30 cm
  See on ka tegelik paigalduspaksus sest paksemat kihti üldjuhul ei saa tihendada
Igale kihile saame kontrollitava kandevõime
Lisaks plaatkoormuskatsele saame mõõta ka Saksa või Taani kergseadmetega (LWD), kuid mitte Soome koolkonna Inspectoriga

## Slide 49: ERAPave – Rootsi ja Norra ühisprojekt
On tõenäoline, et ka Soome liitub sellega 2028
Aluseks Rootsi PMS Objekt tarkvaralahendus (MS Access), mis tugineb Shelli algoritmidel BISAR
Kataloogilahendus kuni 500,000 normtelge 20 aastaga
Riik jagatud kliimatsoonideks (Rootsi: 5 tsooni)
Aasta jagatud kuueks aastaajaks
  igas kliimatsoonis aastaaja pikkus ja keskmine temperatuur ning erinevad materjalide omadused aastaajale
Rootsis ca 200 ilmavaatluspunkti, külmakerke arvutuste aluseks võetakse 40 aasta aegrida lähimast vaatluspunktist
  Kuidas muudab “kliimasoojenemine” projekteerimise aluseid?
Projekteerija valib põhimaterjalid, süsteem dimensioneerib kihid
Reeglina sidumata alus (purustatud kaljupinnas+killustik) 42+8 cm kõigil koormustel või seotud alus (stabi+ killustik) 22+8 cm
KUID – süsteem ei paku otseselt mõõdetavaid kandevõime väärtusi
  KRP tuumik võiks olla vajalik ehitusprotsessis mõõdetavate väärtuste leidmiseks
Eelis – mudelid nii katendi omaduste muutumisel ajas kui emissioonide arvutusteks (poleks vaja jalgrattaid leiutada)

## Slide 50: Tallinna kataloog, InfraRYL ja Espoo kataloog
TallinnaLV_05082025_m35_lisa.pdf
Ei ole üheselt kasutatav mujal, sest ei arvesta erinevaid aluspinnaseid
Viis tänavaklassi + kergliiklusteed
Igale koormusklassile mitu erinevat võimalikku katendit
Liival ja killustikul mõõdetavad kandevõime numbrid
  Plaatkoormuskatse ja sellega võrreldud seadmetega
Veidi vananenud (2018 teadmistel)
  Koormusklassi võiks valida, kui raskeliiklus on oluliselt suurem või väiksem keskmisest
Detailne lahend puudub sillutiskatendil
  arvestatud ainult munakivi ja klompkivisillutisega
Puudub skeem kuidas toimetada, kui mõõdetav kandevõime väärtus on madalam või on vajalik kandevõime saavutatud enne liivakihi jaoks vajalikku süvistamist

## Slide 51: Koormusklassi valik
Tallinna kodulehel (KeKo) on tänavate liiklussageduste kaart
  Kaardil ÕTT (õhtuse tipptunni) sagedused igas suunas (küll vaid 2016)
    Vaja on tellida uus mudeli väljavõte, mis kataks 15…20 aastat tulevikku – 2050?
  Üldiselt – ÕTT on kümnendik AKÖL’i (aastakeskmist ööpäevast, kuid AKÖL on mõlemad suunad kokku)
Arvestame liiklusprognoosiga ca 15 aasta pärast (katendi eeldatav kasutu siga Tallinnas on 35 aastat)
  Koormusgrupp vastab “keskmisele raskeliikluse osakaalule”, kui rasket on keskmisest vähem, võiks valida ühe grupi jagu kergema katendi (Tabasalu ja Pirita suunad), kui rohkem, ühe grupi jagu raskema (nt Betooni ja Sõjamäe tee puhul kaks gruppi raskema)

## Slide 52: Valik võimalikest tüüpsetest kataloogilahenditest

## Slide 53: Ehitusprotsess ja katendiarvutus
Kui kasutame Soome juhiste põhiseid süsteeme, on võimalik paindlik lähenemine sõltuvalt sellest, milline on aluspinnase kandevõime
  Projekteerija eeldab kandevõime taseme kas Tallinna kataloogi alusel (45 Mpa) või teab ta paremini geoloogiat ja kasutab Soome juhendit (038/2018)
  Kui aluspinnasel või konkreetsel projekteeritud kihil mõõdetav kandevõime on oluliselt madalam kui projektis eeldatu, on võimalik täiendav aluspinnase asendus – arvutuste võimalikkus võrgurakendustes (KRP)
  Kui mõõdetav tulemus on oluliselt parem, on võimalik kaaluda ülakihtides kokkuhoidu, KUID arvestada tuleb kihipaksuste tehnoloogilisi ja normatiivseid miinimume
  Olemasoleva tee rekonstrueerimisel, avame konstruktsiooni reeglina eeldatava killustikaluse alapinnani, mõõdame kandevõimet ja KUI see täidab projektis eeldatud nõuded, ei ole vaja asendada liivakihti teise samaväärse liivaga
  Alati tuleb arvestada, et konstruktsiooni lõplik kõrgusarv võib olla ettemääratud ja seotud teiste rajatistega või olemasoleva teega kokkuviimisega – see paneb optimeerimisele piirid

## Slide 54: Transpordiamet ja juhendmaterjalid
Elastsete katendite projekteerimisjuhend – täiendatakse, kuid kardinaalset muutust veel ei tule
Muldkeha projekteerimisjuhend – uustöötlus
Muldkeha ehitamise juhend – peab andma ehitajale vabamad käed et oleks võimalik maksimaalselt kasutada kohalikke materjale ja vajadusel neid tugevdada (ka stabiliseerida)
  Mehhaaniline stabiliseerimine – segada tugevamat materjali, kasutada geosünteete (geovõrk või geokomposiit; geokärg). Geotekstiil ei tugevda.
  Keemiline stabiliseerimine – segada sideainet pinnasega = tsementstabi, tuhkstabi
  Dreenkiht on erijuhtum, reeglina seda vaja ei ole sest ülevalt peab vee ära juhtima killustik.
  Kvaliteedi kontroll – kas materjalide omaduste usaldamine/kontroll või ehitatu kandevõime kontroll. Võrreldes tänase olukorraga (MKM M101) on lähiaastatel suuremad muutused tulemas, SEST Inspector ja Loadman kergseadmed ei ole mõõteriistad vaid lokaalse tihendamise abivahendid.

## Slide 55: Kruusateed ja kergliiklus Soome maanteekataloogis

## Slide 56: InfraRYL Linnakataloog
katuluokka 1: 500 MN/m2
  AKÖL 30,000+
katuluokka 2: 420 MN/m2
  AKÖL 10,000-30,000
katuluokka 3: 350 MN/m2
  AKÖL 2,500-10,000
katuluokka 4: 250 MN/m2
  AKÖL 500-2,500
katuluokka 5: 200 MN/m2
  AKÖL 10-500
katuluokka 6: 175 MN/m2
  Autoliiklus puudub
Näide: 3 klassi tänava konstruktsioon erinevatel aluspinnastel
(A – kaljupinnas, B – killustik, C – kruus, kruusliiv …)

## Slide 57: ESPOO – InfraRYL baasil konkretiseeritud https://static.espoo.fi/cdn/ff/vcO9rDHmc7DgT5i8H48qeG2SVuUt3WqgQGPZ-sBn2Co/1692786117/public/2023-08/A19_rakennekerrostaulukko.pdf

## Slide 58: EVS 843:2016 /tabel on vananenud – kuid on viide, et kataloogilahendite kasutamisel on nõuded tagatud/
Katendi liigid
  püsi (betoon 20 a, asfalt 15 a), kerg- (sillutis, pinnatud MSE ja stabi – 10 a) ja siirdekatted (kruus, killustik, frees nii pindamata kui pinnatud – 7 a)
  Alus ja lisakihid vähemalt 2 korda pikema kasutusajaga
Kui kiirus max 30, siis kaaluda kivisillutist, kergliiklusel ja parklas ka murukivi
Bussipeatuses poolelastne (Confalt/Densifalt) või betoon
Aluseks koormussagedusest tulenev katendi elastsusmoodul
Kõrvaltänaval ühekihiline AC (min 5 cm), kohalikel veotänaval ja ÜT-ga jaotustänaval kahekihiline AC (min 10 cm), magistraalidel ja suurematel veotänavatel kolmekihiline AC (min 16 cm)
  NB! Juba 2015 kirjutasime sisse teerullibetooni – 2025 jõudsime laborikatseteni
KUI liiklus alla 1000 a/ööp ja rasked (<3,5 t) alla 100 auto, võib kasutada kergkatendeid (MSE või stabi, pinnatud)
Kergliiklustee kui pole veokaid (3,5 t) võib killustikalus olla 15, mujal 20 cm

## Slide 59: Asfaltkate – EVS 901-3:2025
 | AC surf |  |  |  | SMA |  |  | MSE |  | 
Terasuurus | 8 | 12 | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | 32
Min | 30 | 35 | 40 | 50 | 30 | 40 | 40 |  |  | 
Max | 50 | 50 | 65 | 80 | 40 | 50 | 65 |  |  | 
Min ühekihilisel | 50 | 50 | 50 | 60 |  |  |  | 50 | 60 | 70
Max ühekihilisel | 50 | 60 | 70 | 80 |  |  |  | 70 | 80 | 100
 | AC bin |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Terasuurus | 8 | 12 | 16 | 20 |  |  |  |  |  | 
Min | 30 | 35 | 40 | 50 |  |  |  |  |  | 
Max | 50 | 50 | 65 | 80 |  |  |  |  |  | 
 | AC base |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Terasuurus |  |  | 16 | 20 | 32 |  |  |  |  | 
Min |  |  | 40 | 50 | 60 |  |  |  |  | 
Max |  |  | 65 | 80 | 100 |  |  |  |  | 
Lubatud kihipaksused
(standardis on ka valuasfalt MA ja dreenasfalt PA)
AC bin kasutatakse ka tasanduskihis (min ei kehti)
AC surf ja SMA min paksus ei kehti kuumtaastamisel

## Slide 60: 4. Põhimõtteid katendi kavandamisel
Väga raske ja aeglase liiklusega eelistaks tsemendiga konstruktsiooni – nt bussipeatus
  Betoonkate või teerullibetoon (RCC) – kuid kulumiskiht võiks asfaldist olla
  Tsementstabiliseeritud alus ja asfaltkate (tuleks asfaldid õhemad hoida)
Veotänavatel ja peatänavatel – kolmekihiline asfaltkate või tsemendiga konstruktsioon
Suure liikluse/koormusega teedel püüaks vältida sillutist
Kui tänaval on bussiliiklus, tuleks eelistada kahekihilist asfalti
Kui raskeliiklus piirdub ainult kord nädalas prügiveokiga, sobib ühekihiline asfaltkate
Alla 1000 auto ööpäevas – ei kasutaks asfaltkatet
  Kergkate = mustsegu pindamisega; stabi pindamisega
  Siirdekate = kruusatee või killustik – nii pindamata kui pinnatud, freespuru ainult pinnatud
Alla 50 auto ööpäevas – peaks kruusateest piisama
  TPN (M71) nõuded ei kehti alla 50 AKÖL sidumata katetele

## Slide 61: Soome põhimõtetest (KRP)
Ca 35 Mpa kandevõime saavutatakse liivaga (täidab ka külmakaitsekihi rolli)
  seda ei nimetata dreenkihiks vaid filterkihiks, eesmärk on takistada saviosistel liigniiskes seisus liikuda üles kvaliteetmaterjalidesse
  kui 35 MPa on juba aluspinnasel olemas, jätame kihi vahele
Ca 70…90 Mpa jagav kiht kruusasegude ja nõrgemate killustikega – materjali kvaliteedinõue max 7/9% peenosist ja LA vaid deklareeritav
  Kui see on juba aluspinnasel või olemasoleval teel, jätame vahele
  Reaalselt ka paekivi aluspinnasena – KUID pae pealt tuleb tagada vee äravool
Kandev kiht Ca 145…160 Mpa kvaliteetkillustikuga 0/32…0/63 LA30 (see täidab sisuliselt dreenkihi rolli) VÕI 290 Mpa stabiliseeritud kihiga (KS, TS)
Koormusest sõltuv osa asfaldiga

## Slide 62: Betoon ja teerullibetoon kui jäigad katted
Betoon = Peterburi tee 1967 ja Paldiski mnt Õismäe katselõik 2017
  Kuna naastrehv sööb ka betooni, tuleb igal juhul kulumiskiht asfaldist
  Õismäe võrdlus: liiklus 25,000 ja 9 aastaga asfaldi roobas 20 mm, betoonil 8 mm
  Pluss: heledam ei lähe nii tuliseks kuid seda vaid siis kui asfalti peale ei pane
  Pluss: talub suurt korduvkoormust, ei paindu läbi – madal veeretakistus
  Miinus: vajab paisumisvuuke
  Miinus: eritehnika paigalduseks, kivinemisaeg enne liiklusele avamist
Teerullibetoon (hetkel vaid TalTechi lõputöö, lähim objekt Lätis)
  Asfaldist kulumiskiht – kui jäljed naastudest sisse tulevad, asendame ülakihi
  Paigaldus asfalditehnikaga – odavam kiirem, saab kiirelt liiklusele avada
  Tõenäoliselt saame hakkama ilma paisumisvuukideta
  Alustama peaks bussipeatustest
Confalt ja Densifalt – poorsesse asfalti valatakse vedel tsemendisegu, olnud kasutusel Tallinna bussipeatustes, kuid serva-alad murenevad – seda loetakse pooljäigaks katteks (semi-flexible)

## Slide 63: Asfaltkate
Asfaldi tähis: AC 12 surf 70/100 = kulumiskihi asfalt, kivimaterjali terasuurus kuni 12 mm ja bituumen penetratsiooniga 70/100.
  Surf/bin/SMA segudes on kivimaterjal, bituumen ja filler (peenkillustik ehk killustikutolm, mis seob vaba bituumeni et kate ei kleebiks liiast).
Ülakihis (kulumiskiht) SMA või AC surf
Vahe- ehk sidekihis AC bin
  tihe asfaltbetoon, veidi suurem bituumenisisaldus kui AC surf asfaldil sest eesmärk on isoleerida alumised kihid; kasutatakse reeglina just kolmekihilises kattes
  tasuks kasutada polümeerbituumenit (PMB) mis annab asfaldile nihkekindluse
Alakihis (kandevkiht) AC base – poorne segu (juhib hästi vett, annab kandva skeleti, fillerit ei ole)
EVS 901-3 sätestab täpsed nõuded asfaldile (sh kui paksud peaks kihid olema)
Põhireegel – üleval peenema teraga segu, all jämedamaga.
  Mida suurem ja raskem liiklus, seda jämedama teraga segu ka üleval – kuid – suurem müratase
  Väikse liiklusega kõrvaltänavad AC 12 surf, kõnniteed ja kergliiklusteed AC 8 surf
  Kui talvel teed soolatakse, siis ei tohi ülakihis kasutada settekivimeid (paekivi)
    Erand – väikese liiklusega teedel kasutatakse 50/50 kivimaterjali segu (graniit/paekivi)
Areng: vana asfalt taaskasutusse, lisandid bituumenile, madalamad töötlemistemperatuurid (soe, külm)

## Slide 64: Asfaldist kulumiskihiga TS
Olemasoleva teekonstruktsiooni stabiliseerimine tsemendi ja lisandiga ca 20-25 cm (kõik olemasolevad kihid asfaldist liivani)
  Lisandi kogus on fix – 2% tsemendi kaalust (valge pulbriline) – kuna kogus on väike, siis peab seda laotama spetsiifilise traktori rippriistaga
  Lisand annab materjalile elastsust ja kahandab pragude teket (nii kuivamisel kui temperatuurist)
  Uusi mineraalmaterjale ei kasutata (olemasolevale konstruktsioonile lisaks vaid tsement, Stabilroad ja vesi), tavaline Wirtgeni frees/liikuvsegisti
  Eeldame vaid, et stabisügavuses ei tule mulda vastu ning kraavid on olemas/toimivad
Stabiliseeritud kiht võib jääda katteta, kuid tavaliselt soovitakse üks kiht asfalti peale – ilma kattekihita võiks toimida kuni 50 km/h
  Liiklusele avamine – piiranguteta järgmine päev
TS maksumus – ligikaudu võrdne 6 cm asfaldikihi maksumusega (10 €/m2)
  Seega, majanduslikult soodsam igal juhul siis, kui vaja oleks kahekihilist asfaltkatet või asfalti ja uut killustikalust. Talub hästi raskeliiklust
Katselõigud – Imavere Stora Enso saeveskis (väga raske koormus) ja kunagisel kruusateel Kõo-Kolga-Jaani lõigus – 2015 (10 aastat)

## Slide 65: Odavamad lahendused kuid paremad kruusateest = kergkate (samuti loetakse kergkatteks sillutist)
Pinnatavad segud:
  FDR = full depth recycling – olemasolev kate (kõik kihid) purustatakse Wirtgeni liikuvsegistiga, lisatakse bituumenit ja/või tsementi ja vett, segatakse uuesti läbi ja tihendatakse. Vajadusel pinnatakse
  TS = tsementstabiliseerimine, Wirtgen, mõistlik kasutada Stabilroad ® lisandit või analooge – TS probleem oli põlevkivituhaga stabi aegu see et kohati läks segu liiga tugevaks ja tõmbas praod sisse, mis peegeldusid üles ka läbi asfaldi. Täna on tehnoloogiad täpsemad ja saadaval lisandid, mis teevad TS kihi elastsemaks ja väldivad suuremate pragude tekke
  KS = kompleks-stabiliseerimine, Wirtgen, olemasolevale asfaldi freespurule lisatakse killustikku ja kui vaja, ka liiva, bituumenemulsioon ja tsement ning vesi. Täna siiski on vähe lootust et freespuru saaks kasutada sest järjest enam segatakse vana asfaldi puru uuele juba asfalditehases (RAP)
  MSE = mustsegu – külmalt segatud asfaltsegu, vajalik pinnata
Pindamine = bituumenemulsioon ja peene killustikuseguga katmine
  See ei tõsta konstruktsiooni kandevõimet, kuid kaitseb et vesi, eriti soolvesi, ei pääseks alumisi kihte lõhkuma
  Pindamist ei peaks kavandama kui liiklust on üle 3000 a/ööp

## Slide 66: Kruusatee = siirdekate
Kruusateel on kaks konstruktiivset kohustuslikku kihti
  Kulumiskiht, mis sisaldab peenosiseid (savi) et hoida kuigivõrd niiskust ja vähendada tolmamist (f15 ehk alla 0,063 mm osiseid 8…15%)
  Alus, mis ei tohi sisaldada peenosiseid liiga palju, põhiülesandeks on kandev skelett ja liigvee kiire väljaviimine (f7 ehk alla 0,063 mm osiseid kuni 7%)
Kruusatee vajab aegajalt hööveldamist ja kulumiskihi materjali lisamist
  Varem kasutati “sirbikujulist” profiili, täna on kas “katus” või ühepoolne kalle kitsamal teel
  “kõrvad” tuleb likvideerida, et vesi tee pealt kraavi pääseks (mättad)
  Kraavid ja truubid tuleb korras hoida, et liigne vesi ära pääseks
  Määruse järgi kasutusiga vähemalt 7 a, kuid TrAm näeb ette kulumiskihi uuendamise 12a perioodiga (hööveldatakse vastavalt vajadusele)
Pinnatud kruusatee, pinnatud freespurust kate – mõlemal juhul tuleb enne pindamist alused korda teha, sest massveod (metsavedu) lõhuvad sellised katted kiiresti ja remont ei ole odav

## Slide 67: Kergliiklusteed – halb mõiste, sihtgrupp tuleks selgelt eristada
Tee laius – mitte alla 2,5 meetri (pigem 3) – sellist oleks raske hooldada
Lihtsam konstruktsioon – 5 cm asfalti, 15 cm killustikku, 20 cm liiva
KUI seda teed kasutavad ka sõidukid (üle 3,5 tonni), peab killustikaluse paksus olema vähemalt 20 cm
Alt tuleb eemaldada huumusesisaldusega ja nõrgad pinnased
Võimalik säästuvariant – kasvupinnase eemaldamise järel vahele termiliselt töödeldud (juuretõkkeline) geotekstiil, 15 cm killustikku ja asfalt
  Võimalus mitte asendada ebasobivaid pinnaseid – toimib teatud ulatuses
  KUID sel juhul peab olema kindel, et ka kõik hooldussõidukid on alla 3,5 tonni (sõiduauto sahaga, bobik etc) – sest raskemad sõidukid suruvad jäljed sisse kuna hooldusel liigutakse jälg jäljes ja katte servad on alati nõrgemad
  Konkreetne näide – Kohila-Hageri-Sutlema kergliiklustee, soovitaks läbi sõita
Soome soovitus – killustik ja kivituhk (graniidisõelmed), mõni aasta sellisena ja alles siis kui on selge, et külmakerkeid ega vajumeid ei ole, asfalt peale. Need kohad, kus on probleeme, tuleb sügavamalt korda teha enne asfalti.

## Slide 68: Q7: Kergliiklusala konstruktsiooni optimeerimine
Aluskonstruktsioonid, mis tagaksid võimalikult väikese väljakaeve teede rajamisel? Tagades siis ka teede kestvuse (kas tellijad üldse teavad, kauaks nad sooviksid, et need teed vastu peaksid? Või kaua üldse mingi erineva katendiga teede vastupidavus on, ilma, et peaks neid hakkama hooldama, materjali juurde vedades jne.) Hooldusjuhendite konkreetsus juba projekti mahus, tsüklid jne. Et tellijad ei üllatuks peale ehitust, et ups, selline hooldusnõue nüüd siis.
Tee määruse (kliima M71) järgi on siirdekatendi kasutusiga vähemalt 7 aastat, kuid selle aja sees võime eeldada jooksvat remonti ning hooldust on alati vaja.
Usun, et kärg aitab.
Hooldusnõue – tehnika mitte üle 3,5 tonni
Etapiviisiline ehitus – ei ehita kohe asfalti välja vaid piirdume sidumata kattega, pärast paari aastat seiret on näha kas asi toimib, kui vaja siis asfalt peale.
Koostöölepe nt Järvamaa Kutsehariduskeskusega, katselõigud ka nende endi territooriumil

## Slide 69: Rakvere
Arhitekti koostatud projekt
Katteks graniit 4/8
Vaja on ka peenosist, mis jämedama tera kinni kiiluks
  Soome: “kivituhk” ehk graniidisõelmed
  Kasutatakse ka segu paesõelmetega, kuigi paesõelmed määrivad ja savistuvad
Sellisena ei saa seda kasutada ratastega abivahendid
Fotod: Anti Palmi

## Slide 70: Q2: Sidumata kattesegu
oleme Hansegrandi kohta kuulnud, et püsivuse osas pole nii hästi, kui algselt eeldati. Ise nägime Keila Laululaval, et Ecogrus oli natuke lahtine. Kuna hind on neil üsna kõrge, siis võib tekkidagi Tellijal küsimus, et miks sa oled sellist toodet valinud/kasutanud. Endale on tegelikult tundunud, et väga üldistatult öeldes on nendes ju enam-jaolt ikkagi stabiilne kivisegu (me saaks kasutada graniitsõelmeid, mis on võrdlemisi soodsad ega tule teisest Euroopa otsast) ja küsimuseks peamiselt vaid see salajane imeline sideaine. Kas sellele head alternatiivi pole? Kunagi pandi paetuhka graniitsõelmetele lisaks, aga see määrib ja jääb liiga tihke kohati (ei lase vett läbi).
Mullegi tundub et 20% paetuha (sõelmete) lisamisega saame graniidisõelmed paremaks, tõenäoliselt on küsimus nii sõelmete täpsemas terastikulises koostises kui suhtes – palju üht palju teist. Ning segu homogeensuses ehk ühetaolisuses.
Vajalikud katsetused, kuid neid teeks pigem kuskil valla tasandil kuniks sobivad segud kujunevad. Võimalik näiteks Järvamaa kutsehariduskeskuses teha katsepolügoon ja koostöös TalTechi ja/või Tehnikakõrgkooliga katsetada

## Slide 71: Q6: Vett läbilaskvad katendimaterjalid
Graniitsõelme katendist, siis mis on see parim fraktsioon ja sõelkõver erifraktsioonide sisaldusega – et oleks hästi tihendatav (kui soovitakse tihendatud sõelmekatendist pargiteed).
Graniidi terakoostis 2…12 mm – ei tohi sisaldada üle 7% peenosiseid (alla 0,063 mm), siis on veejuhtivus väga hea. Kuid miski 5% võiks olla, sest siis on asi tihendatav. Üldse ilma peenosisteta ei saa.
Mulle meeldivad murukivid. Ka on sobilik kasutada kärge (geosünteet, mille pesad täidetakse materjaliga).
Alternatiivid – väga poorsed seotud katted – dreenasfaltbetoon, poorne betoon – katsetamine, sest poorid täituvad tolmu/peenosistega ja kui vesi pidama jääb, lõhuvad külmad materjali
Juhendi teema. InfraRYL/MaaRYL annavad sobilikud sõelkõverad.

## Slide 72: Soome ja kergliiklus (asfalt/sõelmed vs sillutis – Espoo kataloogist)
A…G on aluspinnaste jaotus sõelkõvera alusel
A – kalju; B – killustik; C – kruus; … F/G - savid

## Slide 73: Külmumissügavus, lubatud külmakerge
Seni kasutatakse külmumissügavuse ulatuseks 125 cm
Mart Olman (BSc, MSc) liivpinnase keskmine külmumissügavus 60…133 cm EMHI vaatlusjaamade järgi
Seni fix lubatud piirid
  Püsikate (AC) 4 cm
  Kergkate (stabi) 6 cm
  Siirdekate (kruus) 10 cm
Kriitiline veetase
  Külmumiseelne kõrgtase
  Pärast ehituse valmimist
  (mitte geoloogi pakutu)

## Slide 74: Külmakerge kui selline
Saab tekkida vaid siis kui korraga esinevad
  Kõrge veeseis (vesi mis kusagile ära ei voola)
  Miinuskraadid
  Külmakartlikud või –ohtlikud pinnased (üldiselt, peenosist üle 15%, kuigi erijuhus on savi, mis ei pruugi olla külmaohtlik sest ei mahuta vett) külmumistsoonis
Lahendused:
  Viime veetaseme alla kraavide ja dreenidega
  Külmumistsoonis kasutame külmakindlaid materjale (alla 0,063 mm kuni 15%)

## Slide 75: Q9: Pargiteed piirangute olukorras
Kuna paljud olemasolevad pargiteed on väga kitsad pinnasteed kulgedes põlispuude vahel, siis on tekkinud küsimus, et milline on parim lahendus nende teede rekonstrueerimisel? Kui tahta, et sel teel oleks mingisugune kate, mis ei lähe vihmase ilmaga libedaks ja ka valgustus, kuid kuidas sellistes eelnimetatud oludes seda kõige mõistlikum rajada on? Et vältida juurte vigastamist või pinnase tihendamisega veerežiimi muutust? Või kus maal on piir, mida teha võib? Või milline on kompromissi koht?
Pakuks ikkagi kärge sest see on vast ainus variant, mille puhul me saame mitte nõuda tõsist tihendamist. Ja valgustuse kaabeldus? Ehk tuleks kasutada päikese-elementide ja akudega süsteeme, kus puudub kaabeldus?
Soome reglemendis kergliiklustee võiks olla ka 50 Mpa kandevõimega, sel juhul on ületihendamise risk väiksem. Pargiteede juhendi teema mis eeldaks erisuse arvestamist M101 tekstis, sest pargitee on avalik tee.

## Slide 76: Q10: Pargiteed ja haljastus
Mis on teie nägemus või siis üldine nägemus praegu Eesti kontekstis, kuidas peaksid olema teostada pargiteede projekteerimised/rajamised/rekonstrueerimised nii, et juba olemasolevad suured puud ja nende juured võimalikult vähe tööde käigus kannatada saaksid? Kas peaks juba projekteerimisel sellele rohkem tähelepanu pöörama? Kas tööde teostamise ajal peaks kohaldama senisest suuremat järelvalvet? Kas praegu kasutatavad materjalid, masinad ja tööde teostamise viisid on suuri puid säästvad?
Puude säästmise peaks Kadi Tuul lahti kirjutama. Kui projektis on see lahendatud, on järelevalve asi nõuda. Tegelikult on EVS 843:2016 sees ka suhteliselt head skeemid, neid paraku ei rakendata.
Uue juhendi küsimus, kuigi pigem Kadi kapsamaa. Juurte kaitsmine.

## Slide 77: KÜNNISED
Sobivad 30-alasse, väga erandina 50-alas (siis peaks kaldosa olema 10 cm künnise kõrguse puhul 2 meetrit)
Inglased soovitavad piirduda 6…8 cm künnise kõrgusega
KUI teel on ühistransport, peaks tõstetud ala olema vähemalt 6 meetrit ja seda 6 cm kõrguse juures
KUI all on savipinnased ja hooned lähedal, SIIS pigem ärge riskige – saate kahjunõuded kui vundamendid ja seinad pragunevad
Arvestage vete liikumisega – et ei tekiks lompi enne künnist
Eelistaks pigem tõstetud ristmikke – tõstetud ala ulatub ülekäigukohtadeni
Kergliiklustee ristmiku juures peatee kõrval – tuleks teha püsivas kõrguses, moodustades seega kas künnise või tõstetud ristmiku

## Slide 78: Materjalide liigitusest
Killustikud: sidumata segu, ridakillustik, fraktsioneeritud killustik
  D – ülemine piir (mm), d – alumine piir (mm). Tavaliselt tähis d/D
    Sidumata segu: d=0 (oma standard EVS 13285)
    Ridakillustik: D≥8 ja d≠0 (paekild: d≥4) ning D/d>2 – ilma nullita ehk piiratud peenosisega
    Fraktsioneeritud killustik: D=2d – 16/32; 32/63; 63/120
  Kvaliteeditingimustes – peenosiste sisaldus tihendatud kihis mitte üle 7% - f7
    Siit tulenevalt, materjalis tohib % olla väiksem sest paekillul % tõuseb tihendamisel
  Kvaliteedikategooria määrab, palju võib olla üle- või alamõõdulisi osiseid
  Külmakindlus – näiteks F4 tähendab, et katse käigus lagunes kuni 4% materjalist
  Purunemiskindlus – näiteks LA35 tähendab, et Los Angeles katses lagunes kuni 35%
Liivad-kruusad (EVS-EN ISO 14688-1)
  Gr (gravel, kruus) - Sa (sand, liiv) – Si (silt, möll) – Cl (clay, savi)
    Kui peenosist üle 15%, põhinimetuse ees väiketähtedega üks või kaks vähem esinevat osist

## Slide 79: Q11: Ehitusmaterjalide taaskasutus
Mujal maailmas on väga aktuaalne ehitusmaterjalide taaskasutus. Ma täpselt ei tea kas neil materjalidel on alati kohustus läbida alati ekspertiise ja teste. Aga kuidas see meil peaks toimuma ja millele peaks maastikuarhitekt tähelepanu pöörama materjalide taaskasutusel, kui ta otsustab need projekti panna (näiteks tänavakivid). Millistele nõuetele peavad need vastama ja millised testid läbima või piisab visuaalsest kvaliteedikontrollist?
Looduskivide puhul kirjutaksin kahe käega alla, betooniga on aga probleemid. Ma pakuks, et betoonist tänavakive sobib taaskasutada vaid purustatud betooni kujul alusematerjalina võrdsena killustikuga.
Mis on oluline – orgaanika sisaldus ei tohiks ületada lubatud piire. Üldiselt liigub kontrollimata materjal madalamasse kategooriasse – näiteks, vanast killustikust saab kruusa kategooria. Käsitledes seda aluspinnasena (samalt objektilt), on nõuded oluliselt madalamad
Soome reglemendile viitamine sobib. Aga detailid saaks juhendis fikseerida. Taaskasutus tuleb lahendada ka üleriigilisel tasemel.

## Slide 80: 5. Sillutiskatted parim projekteerija/konsultant Riho Eichfuss ja parim ehitaja Tiit Joosti
Kivi ja/või plaat
  Jaotus mõõdu suhte järgi – kivi laius ei ületa 2* paksust ja pikkus 2*laiust; plaat on õhem ja pikem
  Looduskivi: muna, murtud, lõigatud
  Tehiskivi: betoon, klinker
  Külmakindlus – EVS-EN seeria nõuded on madalamad kui M101 – aga ka M101 nõuded tegelikult ei taga külmakindlust
    Tellija ja projekteerija peavad valima, KAS riskida betooniga mis ei kesta kaua, või minna looduskivide kasutamisele mille külmakindlus on sisuliselt tagatud
    Milline on tegelikult kivitootja garantii?
Võlvikujuline = munakivi, klompkivi – liiv või liivatsemendisegu – kirjeldatud nii standardis kui Tallinna kataloogis – muudel juhtudel juhinduda InfraRYL/MaaRYL sätetest (või ka mujalt, “hea tava”)
Tasapinnaline – kivide valimine ja/või lõigatud kivid mustris – sobib väiksemale liiklusele
Mustri suunaorientatsioon
Seotud vuugitäited – vuugibetoon või polümeeridega liivasegu
  Probleem tsemendisegudega külmakindluses kloriididega
  Vajalikud paisumisvuugid

## Slide 81: Espoo: sillutis (2023)
NB! Ainult puhtakujulisel kergliiklusteel ei ole kavandatud asfalti alla

## Slide 82: Tallinn ja sillutised
Tänavatel, platsidel ja hoovides kasutatakse valdavalt muna- või klompkivi, samuti sillutisplaate ja -telliseid.
Sillutiskivialuse konstruktsioonina tuleb üldjuhul kasutada koormusklassi D4 tüüpkonstruktsioonile esitatud katendikihtide kandevõime nõudeid. Kokkuleppel tellijaga ja suurema koormusega teedel tuleb kasutada kas dreenasfaldist või dreenbetoonist aluskihti.
  Dreenbetoon eeldab juba paisumistega arvestamist
Kui jalakäijate teel kasutatakse sillutiskive, siis tuleb konstruktsioonina kasutada koormusklassile E5 vastavat tüüpkonstruktsiooni.
Kui kivide all kasutatakse sängitusbetooni või on all mingi muu tsemendiga tehtud betoon (tugevam kui tsementstabi), tuleb ette näha paisuvuugid.

## Slide 83: InfraRYL - betoonkivid ja -plaadid
Kivi - pikkuse ja paksuse suhe max 4, ühtlaselt vähemalt 5 cm paksus
Plaat – pikkuse ja paksuse suhe üle 4, nimilaius üle 15 cm

## Slide 84: Murukivi
Eeldus, et vesi pääseb kusagile
Kui vaja, kogumiskastid alla

## Slide 85: InfraRYL – looduskivist sillutisplaadid
214321 – (Luonnonkivilaatta) – Looduskivi plaat
Sillutiselement mille nimilaius on vähemalt 150 mm ja suurem kui 2 korda paksus
Looduskivist plaadid – max lubatud koormus 10 kN (2-tonnise kogumassiga sõiduk)
Reeglina vähemalt 8 cm paksused plaadid ka kergliiklusalal
Kõvadus vähemalt 5,5 Mohsi skaala alusel
Plaatide murdumistugevus esitatakse projektis InfraRYL tabeli 214321:T6 alusel - murdumise koormus kN:
  n/a – dekoratiivkasutus ilma koormuseta;
  0,75 kN – ainult jalakäija-ala, seotud alusel
  3,5 kN – kergliiklus ja pargiteed;
  6,0 kN – juhuslik autoliiklus, garaaži sissepääs;
  9,0 kN – kergliiklus ja teenindav liiklus (turuplats, prügivedu);
  14,0 kN – juhusliku raskeliiklusega kergliiklusala;
  25,0 kN - teed ja tänavad, hooldejaamad

## Slide 86: Betoonkivi/plaadi omadustest
Ühe tehase tootel oleme kohanud laboritulemust kus äärekivide ja betoonplaatide (300*300*60) külmutuskadu 28 tsükliga 0,0 ja plaatide murdumistugevus 10,8…18,4 kN
  see ei annaks veel alust antud plaate autoliikluse aladel kasutada, sest teedel-tänavatel tuleks nõuda 25 kN taset – siiski sobib see näiteks keskväljakule või turuplatsile, kus puudub regulaarne jälg-jäljes raskeliiklus
  kuid – seotud alusel ja seotud vuugitäitega võiks asi olla võimalik, arvestades seejuures paisumiste ja riskidega
  Siiski, on KÕIGI betoontoodete puhul see külmakindluse risk, sest projekteerija ei saa kontrollida, millise tehase tooteid kasutatakse
Dreeniv betoonkivi – kuni pole näinud ja katsetanud meie kliimas, ei paku

## Slide 87: Materjalide omadustest veel
Kivid ja plaadid
  Betoontoodete külmakindlus – standardis sätestatud nõuded liiga leebed (Itaalia soovil, Skandinaavia kasutab looduskive) – MKM M101 nõuded oluliselt karmimad, kuid see ületab eurostandardi nõuete (määramise) piirid
  Looduskivide haardetegur – looduskividel pigem põletatud pind, betoonil reeglina haardetegur olemas – Eestis ei katsetata. Paekivi praktikas kulub aja jooksul üsna libedaks. Võimalik katsetusmeetod Briti pendel, kuid see toimib vaid plusstemperatuuridel
Sidumata materjalid
  Veejuhtivus – reeglina tagatud, kui peenosisesisaldus kuni 7%
  Külmakindlus – reeglina tagatud, kui peenosisesisaldus kuni 15%

## Slide 88: InfraRYL – täringukivi, klompkivi
214322 – (noppakiveys) - täringukivi – kuubikujulised kivid küljepikkusega üldiselt 50, 100 või 140 mm. Murtud täringukivi on ebatasase pinnaga ja sobilik erinevate liikumistsoonide või ka katendiliikide eralduspinnas, on vajadusel ülesõidetav kuid seda mitte mugaval viisil.
      Sängitus: liiv, sidumata segud ja betoonisegud
      Vuugitäide: liiv 0/4, betoonisegu (ka bituumenmastiks)- sidumata vuugitäite puhul tuleb kivid laduda võimalikult kokku ja kiiluda, et need ei saaks nihkuda.
      Ladumisel vältida sirgeid jooni, eelistuslikult kasutada kaaremustreid
214323 – (nupukiveys) – parkettkivi, klompkivi - ülapind on ristkülikukujuline, kõrgus reeglina võrdne laiusega, tavalised mõõdud 140*140*200…280 (parkettkivi on alt kitsenev)
      Sängitus: liiv, peenkillustik, sängitusbetoon
      Vuuk: liiv 0/4, betoonisegu (ka bituumenmastiks, sel juhul vuuk 10-15 mm)

## Slide 89: InfraRYL – munakivi, ebaregulaarse kujuga plaat
214324 – (kenttäkiveys) – munakivisillutis, kivi suurus reeglina 100…150 mm, kuid võimalikud on ka 70…120 ja 150…250 mm. Ülesõidetaval ja tehnikaga hooldataval alal kivi suurus üle 150 mm. Meie tingimustes tuleb munakivisillutis kõne alla vaid muinsuskaitsealustel objektidel, kui tingimustes on sedasi sätestatud. Reeglina kasutatakse ka vanalinnas valdavalt klompkivi ehk parkettkivi tüüpi.
      Sängitus: liiv (5 – 10 cm), betoon (10±2 cm), tsemendiliivasegu (5% tsementi)
      Vuugiliiv või killustik 0/6,4
214325 – (liuskekiveys) – ebaregulaarse mõõduga kiviplaat, vähim laius kergliikluse aladel 20 cm, 25 cm muudel aladel, deklareeritakse vastavuses EVS-EN 1341. Reeglina Eestis ei kasutata.
      Sängitus: liiv, betoon;
      vuuk 20…70 mm
      vuugitäide sõelmed 0/6 või betoonisegu, ka polümeeridega seotud vuugimaterjal

## Slide 90: Dimensioneerimine Soome juhise 38/2018 järgi
Dimensioneerimine asfaltkattena, ülaosa asfalt asendatakse kiviga
  Koormusklassis 5,0 (AKÖL >3000) – kivi min 100 mm
  Kivi + 30…40 mm sängituskihti = 130 mm asfaltkatet
    Kui vajalik on suurem, sängituskihi all vähemalt 4 cm AC base
  Koormusklassis 2,0 (AKÖL≤3000) – kivi min 80 mm
  Kivi + 30…40 mm sängituskihti = 100 mm asfaltkatet
Vett juhtivad katted (murukivi) sobivad sõiduautoparklale kui konstruktsioon tervikuna juhib vett
Vett juhtivas betoonkivikonstruktsioonis sobib kasutada dreenasfalti (või ka poorset asfalti AC base).
Parklad ja puhkealad
  sõiduautodele – 0,3AB (<450 AKÖL), raskeliiklusele 2,0AB (≤ 3000 AKÖL)

## Slide 91
NB! Jootebetoon 600/3 tänaste teadmiste järgi ei sobi sõiduteele mida soolatakse!

## Slide 92: Saksa ZTV Wegebau – tänavaliikluse väliste alade sillutamine (seotud katenditüübid)
Kolm kasutuskategooriat :
N1 – ainult jalakäijad – terrassid, pargiteed, aiateed
N2 – Sõiduautodele ligipääsetav liiklusväline ala, teljekoormused kuni 3,5 t – parkimiskohad, garaažide esised alad
N3 – Koormus nagu N2 juhul, kuid esineb üksikuid kuni 20 tonniseid veokeid, rattakoormus ei ületa 5 tonni – hooldusteed, päästeteenistuse ligipääsuteed, garaažide ja hoonete sissepääsud

## Slide 93: Kivi kuju (Taani)
Sillutiskivid võib kujult jagada kolmeks grupiks,
  (A) – Komplitseeritud kujuga sopilised kivid, kivide liikumine takistatud piki ja risti teed
  (B) – Lihtsama kujuga sopilised kivid, kivide liikumine takistatud vaid ühes suunas
  (C) – Mittelukustuvad kivid
  Sellest tulenevalt on toodud ka kivide kasutusala soovitused – kergliiklusteedel ja koormustel kuni 65 raskesõidukit (>3,5t) päevas on igat tüüpi kivid sobilikud, kuni 120 raskesõidukiga teedel vaid A ja B grupp, 120…1200 raskesõiduki puhul vaid A-grupi kivid.

## Slide 94: Ladumismuster betoonkivi
Talub autoliiklust hästi
  Diagonaalmuster
  Kalasabamuster - diagonaalis
Talub autoliiklust keskpäraselt
  Nihutatud read
  Kalasabamuster – piki teed
Talub autoliiklust kehvasti
  Parkettmuster
Sõidusuund

## Slide 95: Ladumismuster looduskivi
Talub autoliiklust hästi
  Kaaresladumine
Talub autoliiklust keskpäraselt
  Nihutatud ridades ladumine
Talub autoliiklust kehvasti
  Read kohakuti ladumine
Sõidusuund

## Slide 96: Vältida tuleb kiilude tekkimist
Kiilud ei ole püsivad
Mitte kasutada kive mis on väiksemad kui 1/3 algmõõdust
Vajadusel lõigata mitut kivi
Betoonkivisillutistel kasutusel ka spetsiaalkujuga kivid servade viimistlemiseks

## Slide 99: Sidumata sillutiskate
Sillutise sängituskiht ja vuugitäide sidumata – paljude riikide juhendid räägivad AINULT sidumata alusest ja sidumata vuugist – sest seotud lahendused toovad kaasa rea tehnilisi probleeme nii projekteerimisel kui ehituses
Aluses võib olla seotud kiht – vähendab alusest tingitud deformatsioonide riski
  + Sidumata materjalidest sillutis laseb vett läbi (sõltub materjalidest)
  + Kate jääb nii öelda elastne
  + Sidumata materjalidest katte saab lihtsalt lahti võtta ja taastada
  - Sidumata materjalidest sillutis on vastuvõtlikum deformatsioonidele, kivide nihkumisele ja kivide irdumisele
  - Plaatidega sillutatud alad koormustundlikud – plaatide murdumise risk
  - Sidumata vuugitäide on vastuvõtlikum uhtumisele ja harjamasinad võivad vuugitäite vuugist välja harjata, ka sipelgad veavad liiva laiali

## Slide 100: Sidumata sillutiskate - sängitamine
Sängituskihiga tasandatakse kivide paksuse ja kuju tolerantsid
Sängituskihti EI TIHENDATA, ainult profileeritakse ehk silutakse
Murtud pinnaga kivid ja munakivid sängitatakse ükshaaval kive sängituskihti “toksides”
Korrapärase kujuga kivid/plaadid laotakse profileeritud sängituskihile
Paigaldamisel arvestada tihenemisvaru
Sängituskiht tihendatakse AINULT koos sillutiskividega

## Slide 101: Sidumata sillutiskate – sängitusmaterjali valik ja kihipaksus
Rusikareeglid:
  Mida suurem sillutuselement seda suurem sängitusmaterjali max teramõõt
  Mida suurem liikluskoormus seda suurem sängitusmaterjali max teramõõt
  Mida suuremad on sillutiselementide tolerantsid (paksuse osas) seda suurem kihipaksus
Kihipaksus:
  Korrapärase paksusega kividel plaatidel alates 3 cm
  Ebakorrapärase kujuga kividel ja munakividel kuni ≈10 cm

## Slide 102: Sidumata sillutiskate – sängitusmaterjali valik
Võimalikud materjalid:

## Slide 103: Sidumata sillutiskate – vuukimine
Vuugi laius kuni
  Murtud pinnaga kividel: kuni 15 (20) mm tulenevalt ebakorrapärasest kujust, üldiselt laotakse siiski võimalikult kokku, et tekiks kiilumine
  Korrapärase kujuga kividel: 2 – 4 mm
Võimalikud vuugitäitematerjalid: 0/1, 0/2, 0/4, 0/5, 0/8, 0/11, 1/3, 1/5, 2/5, 2/8 ja 2/11
Max terasuurus kuni ½ vuugi laiusest
Vuugimaterjalile võib sisse segada paekivi sõelmeid, et materjal oleks kohesiivne
Vuugitäitematerjal sobitada sängituskihi materjaliga

## Slide 104: Sidumata sillutiskate – Vältida laiu vuuke!!!
Laiadest vuukidest harjatakse vuugitäide välja
Vesi (ka tuul) erodeerib laiu vuuke
Laiade vuukidega ei teki kivide kiilumist:
  Kiviread võivad paigast nihkuda
  Kivid võivad pöörduda ja irduda
Laiad vuugid on koledad
Kui kivide tolerants on suur (mõõdud varieeruvad) – tuleb kivid valida aga see võtab aega

## Slide 105: Seotud sillutiskate
Sängitamiseks ja vuukimiseks kasutatakse seotud materjale
Sideaine võib olla nii tsement kui ka polümeerne vaik
+ Seotud sillutiskattesse ei teki deformatsioone ja talub suuremaid koormusi
+ Seotud kate on vastupidav harjamisele ja erosioonile
+ Seotud materjalide kasutamine võimaldab väiksema tugevusega plaatide kasutamist (eeldab ka seotud aluse kasutamist)
- Seotud kate on tundlik kandevõime probleemidele aluskihis
- Seotud sillutiskatte remont on töömahukas ja kallis
- Vajalik kasutada deformatsioonivuuke ja need reeglina ei ole ilusad
Notes: Remondis võib olla raske vanu kive kasutada kui vuugisegu on kivistunud kivi külge

## Slide 106: Seotud sillutiskate - sängitamine
Enne sängitusbetooni paigaldamist niisutatakse aluskiht, et vältida betoonist vee välja imendumist
Sängitusbetooni kasutamisel pidada kinni töödeldavuse ajast
  Segu tootja määrab – aeg reeglina poolest tunnist kahe tunnini
Peale sängitamist on mõistlik vuukimata osa katendist kilega kinni katta et:
  takistada niiskuse välja aurumist sängituskihist
  vältida prahi sattumist vuukidesse
  kaitsta sängituskihti vihma eest
Vuukida saab katet 1 – 2 päeva pärast kui kividel/plaatidel saab juba kõndida
Notes: NB! valmissegud segatakse segistis

## Slide 107: Seotud sillutiskate – sängitamine Kivid
Sängituskiht paigaldatakse kõrgusliku varuga
Sillutiskivid peavad olema tolmust puhastatud
Sängitusbetoon tihendatakse koos sillutiskividega
Eeldatakse, et sängitusmaterjal tõuseb kivi vuukidesse kuni 1/3 kivi kõrgusest
Sängitusbetooni ja sillutiskivi vahel peab tekkima tugev nake
Sileda pinnaga kividel kasutada nakkeparandajat (tsemendipiim, erisegud)
Notes: Nakke parandamiseks kastetakse kivi enne paigaldust tsemendipiima sisse

## Slide 108: Seotud sillutiskate – Sängitamine Plaadid
Plaadi sängitamine on problemaatiline – raske saavutada kontakti plaadi ja sängituskihi vahel (naket ei teki) / Kasutatakse ka vibroseadmeid kontaktpinna suurendamiseks.
Sängitusbetoon paigaldatakse väiksema kõrgusliku varuga kui kivide puhul (suurte plaatide puhul sisuliselt ilma varuta)
Vajalik nö plaadiliim (spetsiaalsegu), eriti suurte plaatide kasutamisel

## Slide 109: Seotud sillutiskate – Sängitusmaterjali valik
Valikukriteeriumid: survetugevus, veeläbilaskvus, nakketugevus, külmakindlus

## Slide 110: Seotud sillutiskate - vuukimine
Vuukimise eelduseks on välistemperatuur vähemalt +5°C
Vältida töö teostamist kuuma ilmaga
Niisutada pinnad enne vuukimisega alustamist
Täita vuuk ühe korraga
Peale vuukimist hoida pind niiskena – katta heleda geotekstiiliga ja kasta
Pind puhastada vastavalt tootja juhistele, kuid üldiselt mitte hiljem kui 1-2 tunni möödudes
Jootebetooni kasutades kujuneb pinna puhastamine keeruliseks ja soovitus on segu valada täpselt vuuki vooliku või kastekannu abil

## Slide 111: Seotud sillutiskate – Vuukimine
Sillutiskivide vuugi laius 5 kuni 15 mm
Plaatidel üle 60 cm 10 kuni 15 mm
Vuukide kujundamisel jälgida, et vuugisegu saaks vuuki valguda
Sillutis tuleb niisutada enne vuukimistööde algust
Peale esmast vuugibetooni tardumist pestakse sillutise pind puhtaks

## Slide 112: Seotud sillutiskate - Vuugimaterjal
Vuugibetooni tugevus valitakse vastavalt sillutismaterjali tugevusele – vuugibetooni tugevus ei tohiks olla suurem kui kivil endal
Täna teada piisavalt elastsed ja nõuetele vastavad segud Rompox ja Pagel, mõlemad üsna kallid, Uninaxi vuugisegu ei kannata kloriide
Külmakindlus EVS 814 järgi:
Kui libedusetõrjes kasutatakse kloriide siis vajalik tase S56 ≤ 200 g/m2 mis vastab keskkonnaklassile XF4

## Slide 113: Seotud sillutiskate - vuukimine
Vuuk täidetakse vähemalt 2/3 vuugi kõrgusest vuugiseguga või minimaalselt 20 mm kõrguselt
Segu kõrgus vuugis peab jääma pinnast 1-3 mm allapoole või faasi kõrguseni

## Slide 114: Seotud sillutiskate - Deformatsioonivuuk
Seotud sillutiskatetele tuleb ette näha deformatsioonivuugid kui:
  Konstruktsioonis on kaevud ja rennid
  Kokkupuutel teiste konstruktsioonidega või hoone seintega
  Kui all olevas konstruktsioonis on deformatsioonivuuk
  Kui pinnakate muutub
  Kui vertikaalis on kõrge punkt (vertikaal on katuses)

## Slide 115: Seotud sillutiskate - Deformatsioonivuuk
Vuukide tihedus sõltub järgnevatest asjaoludest:
  Suurema paksusega kividel võib vuukide vahet suurendada
  Tugevam nake sängituskihi ja katteelemendi vahel lubab vuukide vahet suurendada
  Suuremate mõõtudega kivid/plaadid ei vaja nii tihedaid vuuke nagu väikeste mõõtudega kivid
  Mida kõrgema temperatuuri juures kate ehitatakse seda suurema vahega võib vuugid ette näha
  Mida tumedam on kate seda tihedam peab olema
  vuukide jaotus
Referentsväärtused deformatsioonivuukide sammu leidmiseks |  | 
Baasmõõt 6 meetrit |  | 
Sillutiselemendi paksus | < 30 mm | -2
 | 30 - 60 mm | -1
 | >60 mm | 0
Paigaldustemperatuur | 5 - 15°C | 0
 | 15-25°C | 1
Joonpaisumistegur mm/m kui Δt=100K | ≤ 1,0 | 0
 | > 1,0 | -1
Ehitus metoodika | sidumata sängituskiht | -2
 | seotud sängituskiht | -1
 | seotud sängituskiht > 10 cm | 0
Vuukimismaterjal | Mahukahanemisriskiga betoon | -1
Pinnavärv | Hele | 0
 | Tume | -1
Vastavalt ZTV-Wegebau |  | 

## Slide 116: Deformatsioonivuuk variant 1 (kergliiklusala)
Kiviridade vahele paigaldatakse vuugilint ja 2 kihti vuuginööri (vuugilint läbistab ka sängituskihi)
Sillutiskatend vuugitakse
Peale esmast vuugibetooni tugevnemist eemaldada pealmine vuuginöör ja vuuk puhastada
Vuuk kruntida ja paigaldada vuugimastiks
Katte serv on mõistlik mastiksi paigaldamise ajaks kaitsta maalriteibiga

## Slide 117: Deformatsioonivuuk variant 2
Peale vuugisegu paigaldamist lõigatakse sillutisse sooned sisse
Soon puhastada ja paigaldada vuuginöör
Krunditud vuuki paigaldada vuugimastiks
Lahendus talub mõõdukat autoliiklust kuna läbilõikamata (pragunenud) vuugi osa kannab koormusi kõrvalplaadile üle

## Slide 118: Deformatsioonivuuk variant 3 (raskeliiklusega ala)
Et vältida vuugi servakivide lahti murdumist paigutatakse vuugi konstruktsiooni terasvinkel
Vinkel ankurdatakse betoonalusesse
Vuuk jääb võrdlemisi lai ja visuaalselt kole
Notes: see on ka ainus aktsepteeritav lahend bussiliikluse alale

## Slide 119: Deformatsioonivuuk
Deformatsioonivuukide samm seotud sillutiskattes
  Looduskivist sillutises 6 (8) meetrit (ka klinkerkivi)
  Betoonkivisillutises kuni 5 meetrit
Ka sidumata sillutiskate võib vajada deformatsioonivuuke
  Pikad sirgjoonelised teed
  Pikad eraldussaared/eraldusribad
  Hoonete vahelised platsid/väljakud
Vuugimastiks peab jääma teepinnast vähemalt 1 cm allapoole
Mida tugevam on nake sillutiselemendi ja sängitusbetooni vahel seda väiksemad on tekkivad siirded

## Slide 120: Kaevukonstruktsioonid sillutiskattes
Sillutiskattes eelistada nelinurkset kaevu
Kaevuraamiga piirnev ala ehitada lõikamata / murdmata kividest

## Slide 121: Vee ärajuhtimise näiteid

## Slide 122: T-Konsult kogemused
Võru keskväljak
Ajaloomuuseum
Tõrva keskväljak
Otepää keskväljak
Kuressaare keskväljak & peatänav
Haapsalu Posti tänav

## Slide 123: Võru keskväljak – Jüri tänav
Jüri tänav – peatänav, bussiliiklus
Täringukivi paigaldatud muldniiskele betoonile (paks kiht), vuugiti vuugiliivaga “fugensand” mis sisaldab polümeerseid sideaineid (poolelastne) .
Paksu kihina paigaldatud sängitusbetooni kvaliteeti ei suudetud tagada – survetugevust ei tekkinud ja kivid tulid kergelt nakkest lahti. Oluline on betooni paigalduse aeg valmistamisest
Polümeeridega seotud vuugiliiv oli tootja juhendis mõeldud kergliiklusaladele – aitab vältida umbrohtu, talub harjamist jne.
Mida õppida:
Betoonalus ehitada eraldiseisvalt, et tagada selle kvaliteet
Sängituskiht - kivi tolerantside tasandamiseks mitte kandevõime saavutamiseks

## Slide 124: Ajaloomuuseum
Arhitekti soov – kivid peavad mõlemas suunas jooksma ühtses rivis.
Tulemus – laiad vuugid mis täideti sõelmetega - harjati hoolduse käigus tühjaks ja kivid irdusid hulgi.
Lisaks liikusid sillutisel tõsteseadmed mis keerates kangutasid sillutiskive kattest välja.
Mida õppida:
Sidumata täitega laiad vuugid ei fikseeri kive piisavalt ja ei talu harjamist – Kui soov on jätta sirged read siis tuleb kivid laiuse järgi sorteerida, et saavutada kitsad vuugid (parim lahend siiski kaares ladumine)
Soovitud arhitetuurne lahendus oleks saavutatav seotud materjale kasutades
Servareas ei kasutata poolikuid kive

## Slide 125: Tõrva keskväljak
Klinkerkivide nurgad/servad murdunud – vuugid liiga kitsad
Ei talu naastrehve – rikuvad pinda
Talihoolduses kasutatav teraline materjal ei tohi vuukidesse jääda (kevadel tuleb vuugid jämedamast materjalist puhastada)
Vuuk vastavalt kivi tootja paigaldusjuhisele

## Slide 126: Otepää keskväljak
Kasutati “tooreid” plaate, väga paljud plaadid murdusid pooleks
Linnakujunduslikel elementidel üüratu punktkoormus
Tõsised kõrvalekaldumised projektist, kogenematu ehitaja ja oskamatu järelevalve (üldehitajad)

## Slide 127
Kandevõime on, kuid – see ei ole sängituskihi materjal ega paksus

## Slide 128: Kuressaare
Purunenud sillutiskivid
Purunenud vuugid
Sängitusbetoon kohati purunenud
Vajunud munakivirennid
Sillutis kerkinud
Betoonist triibukivide kulumine
Murdunud betoonplaadid
Jagatud ruumi põhimõte
Juurpõhjus – valitud ristlõige ei vasta tegelikele koormustele
Ka siis, kui muinsuskaitse ei oleks nõudnud munakivirenni, oleks ikka jama
Mida praegu teha saaks? Looduskivist eriprofiiliga rennid betoonalusele

## Slide 132: Kuressaare keskväljak märts 2025

## Slide 133: Mida Kuressaares tehtud vigadest õppida
Katendikonstruktsiooni valikul arvestada sõidukite laiusega
Monoliitne sillutiskate vajab deformatsioonivuuke!
Betoonist mummukivi ja triibukivi ei talu autoliiklust tulenevalt madalast kulumiskindlusest
  maailmas kasutatakse looduskivist või metall mummude/triipudega looduskive (hind on krõbe)
  Kasutatakse ka plastist katteplaate (Jaapan)
Jagatud ala põhimõte tähendab, et autod saavad sõita peaaegu igale poole mis tingib vajaduse dimensioneerida katend kogu alal autoliiklust silmas pidades.
Looduskiviplaatide paigaldamisel tuleb kasutada nakkeparandajaid.

## Slide 134: Haapsalu Posti tänav
Sõidutee kate jäik looduskivi sillutis
Peamine mure - tühjenevad sillutise vuugid
Esineb katte lagunemist – sillutiskivid kattes lahti
Ülekäigurajad ümber ehitatud ja defektsed
Eraldusribade kattest irdub kive
Vuugitäide ei ole külmakindel (katsetada tuleb soolveega)
Ka siis, kui konkreetset tänavat ei soolata, toovad sõidukid soolase lörtsi mis raputatakse kattele kuna soovitud on ebatasast pinda

## Slide 136
Ehitustehnoloogia rikkumine ?!
Materjalitootja paigaldusjuhised:
“Tänava- ja looduskivide paigaldussegu”
“Kiirkivinev vuugibetoon”
AGA väidame, et isegi kui ehitaja oleks kõik korrektselt teinud siis probleemidest me pääsenud poleks.

## Slide 137: KVB toimivusdeklaratsioon
2022
2023
2025

## Slide 140: Rennid Taani tänavakonstruktsioonis Bussipeatuse lähiala, katteks on Confalt sest staatilist koormust asfalt hästi ei talu

## Slide 141: Jälle sillutis Taanis – nad ikka oskavad…

## Slide 142
Selveri logistikakeskus
Lõunakeskuse parkla
Vaata lähemalt: https://e-pavement.eu/

## Slide 143: Mummukivid
Betoonist brai-kivid ehk mummukivid ei kannata lumesahka ega liiklust – mummud kuluvad pealt ära
  Hiina käsitöölised paigaldavad graniitplaatidesse metallmummud, aga see on paraku kallim kui lihtne betoonkivi
  Ettevaatust! Kauba tarnija küsib, mis numbrid peavad paberil olema. Numbrid saate, aga kas need ka tegelikkusega vastavad seda ei tea keegi öelda.
Mummukivi eesmärk – näidata nägemispuudelisele tee ületamise SUUND – seega, ei tasu mummukivi paigutada kaarjalt äärekivi taha
Triibukivi näitab kulgemise suunda kergliiklusalal, eriti bussipeatusse ja esimese ukse juurde
Mõlemal juhul on soovitav, et betoon sisaldaks värvainet – kivi oleks ka värvitoonilt selgelt eristatav teistest tänavakividest

## Slide 145: Võtaks vahepealse kokku
KUI te ikka soovite sillutiskatendeid, JA soovite, et tulemus ei hakka teile vastu töötama, SIIS
  ärge kasutage seotud vuugitäidet ja seotud sängituskihti, sest see tekitab rohkem probleeme kui lahendusi
KUI te siiski olete veendunud, et seotud lahendus on just teie jaoks, SIIS
  korraldage hanked nii, et ehituse võidaks firma kellel on ette näidata vähemalt 3 aastat toiminud analoogne objekt JA konkreetne projektijuht isiklike kogemustega.
  võtke ise ühendust tellijaga ja veenduge objektil, et asi on ilus ning et teie objektil ei tule suuremad koormused, kui võrreldavas kohas

## Slide 146: 6. Ehitusprotsess ja mõõtmised
MKM M101 Kvaliteedinõuded – kehtib kõigil avalikel teedel
Arhitekt võib teha projekteerijapoolset järelevalvet, kuid ehituslik järelevalve tuleb jätta vastava kutsega (omanikujärelevalve) teedeinsenerile
  Kvaliteedikontroll erinevates parameetrites, kõigi juurdetoodud materjalide kohta peavad olema nii saatelehed kui laboripaberid
  Aluspinnastel – kandevõime kontroll, pigem LWD seadmega
  Liivadel – tihendusteguri kontroll kas penetromeetri või LWD seadmega
  Killustikel – kandevõime (elastsusmooduli) kontroll, kuid pigem mitte Inspectoriga kuigi seda näeb ette kehtiv määrus. Võimalikud Saksa või Taani kergseadmed ja plaatkoormuskatse. Ning kõrguslik ja tasasuse kontroll, sest hiljem on materjalid kallimad ja vigade parandus läheb kalliks
  Asfaldil – temperatuur objektil, tasasus, tihenduskvaliteet ainult proovikehade laboratoorse kontrolliga. Proovid vuugist ja paanilt (vuugis on nõuded leebemad)

## Slide 147: Tõenäolised muutused lähiaastatel
Muldkeha määratlus – kõik see mis on killustikust allpool
Muldkeha ehituse kvaliteedikontroll – tihendustegur (modifitseeritud Proctori või sellega võrreldud katsega laboris tihendatu suhtes või liivpinnastel penetromeetriga)
  Kandevõime sõltub väga palju pinnasest, tihendus saavutatakse optimaalse niiskuse juures ja ei muutu (jah, järeltihenemine jääb)
Katendi projekteerimise eeldus – muldkeha piisav kandevõime, mis peaks olema tagatud, KUI muldkeha on tehtud kontrollitud materjalidest ja tihendatud nõuetekohaselt
Katendi kvaliteedikontroll – kandevõime mõõtmine killustikalusel plaatkoormuskatse, FWD või võrreldud kergdeflektomeetriga
  Katendikihtide tihenduskontroll on peaaegu võimatu, kuid kandevõimet saame mõõta

## Slide 148: Tasasus, kandevõime ja tihendustegur
Tasasust mõõdetakse mõõtelatiga – kas 1-meetrisega (M101, sillutis) või 3-meetrisega (üldnõue), kuid võiks mõõta Gapman-seadmega
  Kaldemõõdik KM-3 (Englo)
    3 m pikk, kiiluga lati all mõõdetakse tasasust
  Profilomeeter Gapman (Englo)
    10 (5) cm sammuga 0,1 mm täpsusega

## Slide 149: Miks Gapman hea on?
Kaevetööde järel taastatud katendi mõõtmised – mõjutatud ala on pikem

## Slide 150: Tihendustegur liivadel
Penetromeeter
Põhimõtteliselt ei ole sellise seadmega võimalik määrata TIHEDUST vaid ainult hinnata tihendustegurit
Tihendustegur on suhtarv tegeliku tiheduse ja laboris mõõdetud maksimaalse tiheduse vahel (%)
Jämedamate liivade/kruusadega see seade enam ei tööta

## Slide 151: Kandevõime = konstruktsiooni elastsusmoodul
Elastsusmoodul = pinge ja deformatsiooni suhe, MPa ehk MN/m2
Jagatud koormus vs punktkoormus; staatiline vs dünaamiline koormus
Sisehõõrdenurk – mis sõltub pinnastel veesisaldusest (niiskusest)
Pinge = koormus pindalaühiku kohta
Mida sügavamal katte pinnast, seda madalam pinge
Teraliste materjalide elastsusmoodul sõltub mõõtmiseks kasutatud pingest – mida kõrgemal pingel mõõdan seda parem tulemus
Kui soovime mõõtetulemust võrrelda arvutatuga, tuleb mõõta sellisel pingel mis antud kohas tööolukorras
Alternatiivsed kergseadmed LWD; Taltech 2024 uuring
  Lightweight Deflectometer
  Kolm koolkonda: Soome, Saksa ja Taani
Soovitus: mõõtke 24h peale tihendamist

## Slide 152: Plaatkoormuskatse, EV2
Aeglane (ca pool tundi üks mõõtmine)
Vajab vähemalt 5-tonnist vasturaskust (300 mm koormusplaadi puhul)
EV2/EV1 peaks näitama tihendamise kvaliteeti
Tulemus (EV2) võrreldav arvutustega
Etalon kergseadmete suhtes

## Slide 153: Plaatkoormuskatse
Saksa standard (DIN)
  Elastsusmoodul arvutatakse pingevahemikust 150…350 kPa
    Seega, kehtiks ca 250 kPa pingel
Vene standard (GOST)
  Killustikul kasutatakse DIN standardi režiimi, liivadel 50% sellest
Itaalia juhis
  Igale kihile rakendatakse just sellel kihil tööolukorras esinevat pinget kandevõime mõõtmiseks

## Slide 154: Kolm kergdeflektomeetrite (LWD) koolkonda
  Saksa = Zorn, HMP
  Taani = Dynatest, Sweco Prima
  Soome = Loadman, Inspector
Kõigil üks põhimõte – langeva raskuse mõõteseeria 6…8 lööki
Seeria käigus toimunud muutuse seos tihendusteguriga???
  Soome reeglid kasutavad ka suhtarvu Emax/E(1) mis peaks kirjeldama tihendustegurit (kui hästi materjal on tihendatud)
    Kasutuses InfraRYL/MaaRYL järgi VAID kaevetööde taastäite ja aluspinnase kontrollis
  Inspectori jaoks on välja mõeldud suhtarv E(6…8)/E2
  KUID meie katsed ei näidanud ühelgi LWD seadmel seost tihendusteguriga

## Slide 155: Kandevõime mõõtmine Soome koolkond Loadman ja Inspector Korrelatsioon tihendusteguri ja plaatkoormuskatsega puudub
Englo kergdeflektomeeter
Koopia Soome Loadman-seadmest
Töörežiim – kõrge pinge, lühike impulss
Eestis laialt levinud, kuid ebatäpne
MKM M101 järgi nõutud seade

## Slide 156: Kandevõime mõõtmine – Saksa koolkond Hea korrelatsioon tihendusteguriga liivadel ja aluse kandevõimega plaatkoormuskatses
Zorn, HMP ja rida kloone (mh ka Venemaal)
Reeglina, 10 kg ja 300 mm koormusplaat, 100 kPa talla all
Sobilik aluspinnasel ja liival
Töörežiim – madal pinge, kuid fikseeritud
– objektil mingeid valikuid ei ole, võib ka printida tulemuse
Killustikul mõõtmiseks on 15 kg raskusega ülaosa
Seade kaetud ka USA standardiga

## Slide 157: Kandevõime mõõtmine – Taani koolkond Hea korrelatsioon tihendusteguriga liivadel ja aluse kandevõimega plaatkoormuskatsel
Dynatest LWD
5…20 kg, muudetav kõrgus
150/300 mm plaat
  Alt: 100 mm, 200 mm
Kõrgtundlikud sensorid
Pinge talla all varieeritav suures ulatuses
Reeglina
  Liival 100, killustikul 300 kPa
Tulemus operatiivselt telefonis
Kuid seade on kallim kui konkurentidel
Seade kaetud ka USA standardiga

## Slide 158: Tallinna juhend/norm ja kandevõime
Plaatkoormuskatse – kataloogis antud väärtused; Ev2/Ev1 suhtarv
Dynatest: avg = viie mõõtepunkti libisev keskväärtus; min = üksikmõõtmise miinimum - tulenevalt UK reeglitest
Inspector – seni kohustuslik MTM M101 järgi – Inspectori tulemused peaksid olema 1,3* Dynatestist suuremad
KUID 2024 TalTech uuring näitas muud… - Inspector ei ole mõõtevahend vaid pinnase tihendamise seade

## Slide 159: Erinevate mõõteseadmete rakendatavus
Võrdluskatsed tihendusteguri ja kandevõime mõõtmisel (2024)
Korrelatsioon – R2 (Saksa/Taani/Inspector): 0,2-0,3 nõrk, 0,3-0,7 keskmine, 0,7-0,9 tugev seos
  EDpr - Kvartsliivadel 0,78/0,83/0,17 ja EDpr – paeliivadel 0,60/0,68/0,57/0,62
  EV2 – killustikalusel 0,76/0,79/0,21/0,12 EFWD (707 kPa) 0,67/0,67/0,79
Kvartsliivadel on parim penetromeeter – kuid see ei tööta kui materjalis on jämedat kraami
EV2 seos on võrreldav vaid killustikel

## Slide 160: Q5: kandevõimemõõtmised pargiteedel
Pargiteedel kandevõimete mõõtmine – viimasel ajal lisatakse sisse, et mõõtmine peab toimuma plaatkoormuskatsega! Pargiteedel? Eriti keerukas protsess olemasolevate parkide ja ajalooliste parkide puhul. Kas ei peaks kasutama väiksemamõõtmelisi seadmeid, mida kasutatud juba varem ning millega pääseb ligi ja teostada vajadusel tihedamaid mõõdistusi.
Absoluutselt. Seda minagi propageerin. Kuid tehniliselt ma eelistan siiski mitte Inspectorit (Loadmani kloon) vaid Saksa või Taani koolkonna seadmeid. Põhjusel, et Inspectori pinge talla all on liialt suur ja sellega saab kontrollida vaid õhukest ülakihti. Paremaid seadmeid täna napib, aga napib ka nõudlust.
Valdavalt ehitusjuhendi küsimus, mida OJV kontrollib. M101 muutmisega päevakorral.

## Slide 161: Geosünteedid
Geokangad ei tõsta kandevõimet
Geovõrgu ja geokärje kandevõime tõusu mõju avaldub pärast võrgu/kärje vinnastamist peale kõigi konstruktsioonikihtide rajamist ja liikluse all järeltihenemist
Ühist mõju arvestamise metoodikat ei ole – seetõttu seni dimensioneeritakse konstruktsioon ilma geosünteedita ja kui soovitakse, et GS rakendamine annaks materiaalset kokkuhoidu, siis teeb GS konstruktsiooni arvutuse materjali tootja/tarnija ja näitab sellega uued kihipaksused, kui kasutatakse just selle tootja konkreetset toodet
Kõik geosünteedid viivad ehitusprotsessis mõõdetava kandevõime väärtused alla – kui geosünteet paikneb mõõteseadme mõjupiirkonnas
  20-30% kandevõime langus on tavapärane, kuid see võib olla ka 50%
  Miks? Batuudiefekt (vedru, membraan), materjal venib (pikeneb) ja omandab oma tugevuse pärast pinguletõmbamist (nagu püksikumm)

## Slide 162: Geosünteet – juuretõkkeline termilise töötlusega geotekstiil
DuPont Typar SF
  Polüpropüleen
  Laseb läbi vee ja õhu
  Ei lase läbi pinnaseosakesi (savi)
  Takistab erosiooni
  Takistab juuri

## Slide 163: Tean et teid huvitab puude/põõsaste juurte kaitse
Viide: EVS 843:2016 P8.3 Haljastus
Parim kontakt – Kadi Tuul - 5120432
Palju abi saab materjalide pakkujatelt – Enn Kulp, Hydroseal ja Piiber Projekt – 5059401

## Slide 164: Kuidas edasi?
Transpordiametit huvitavad seni vaid riigiteed.
Pärast uue projekteerimisnormi vastuvõtmist muutuvad paljud TRAm juhendid. Nende muutumisega on vaja uuesti kirjutada kvaliteedinõuete juhend (M101) ja sellega koos on võimalus lahutada kergliiklusteede osa maanteedest ja tänavatest
Täna on katmata linnatänavate osa (aga pargiteed on osa tänavavõrgust). EVS 843 suunitlus muutub, pigem ruumilise planeerimise, mitte tehnilise projekteerimise alusdokumendiks.
Kas tehnilise osa juhis on Kliimaministeeriumi (ja nende haldusalas Maa- ja Ruumiameti või Transpordiameti) kapsamaa? Või tuleb seda korraldada RYL põhimõtete alusel (Taristuehituse liit) või on see Linnade ja Valdade Liidu rida?
Kui Transpordiametist saaks Liikuvusamet, siis peaks ka see nende rida olema, kuid see eeldab nii raudtee kui linnalise ala temaatikat – ja isiklikult kahtlen, kas selline mammut oleks üldse liikumisvõimeline.
Sõltumatult nendest arengutest, on vajalik katsepolügoon, katselõigud ja koostöö erinevate materjalide tarnijatega. Ei saa uusi asju juurutada hoobilt keskväljakutel ja peatänavatel, alustada tuleb väiksematest objektidest kuid avalikus ruumis. Katsetamisega kaasnevad ka ebaõnnestumised mida ei tohiks karistada. Kui kõik vastused on ette teada, poleks katsetada vaja.

## Slide 165: Tänud tähelepanu eest!
T-Konsult OÜ, Treiali tee 2-205 Peetri
  Liiklusuuring, konsultatsioon ja liiklusohutuse audit
  Tee projekt, teetööde tehniline kirjeldus
  Katendi projekt, teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine
  Teedevaldkonna uurimistöö, ekspertiis ja tee audit
  Koostöö juristide/advokaatidega teedevaldkonna teemades
  TalTechi ja Tehnikakõrgkooli uuringud ja lõputööde juhendamine
Ain Kendra, konsultant 5171055 ain@t-konsult.ee
Antero Thomas Allesfeld, insener 5850 9089 antero@t-konsult.ee
Märkus: esitatud info seisuga 10.10.2025 – kõik muutub, nii normid juhendid kui kogemused